| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Minimum informacji jakie muszą być podane na certyfikacie analizy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekursor – 600 szt. |
|  | Triflat mannozy (20mg/ fiolka) | Testy i specyfikacje podane na certyfikatach analizy dostarczonych przez Wykonawcę powinny być adekwatne do monografii 2294 aktualnej Farmakopei Europejskiej. Parametry Specyfikacja Wygląd Biały lub prawie biały higroskopijny, krystaliczny proszek Zawartość 97,0-102,0% (sucha substancja) Spektrofotometria absorpcyjna w podczerwieni Zgodny z widmem wzorcowym triflatu tetra-O-acetylomannozy Skręcalność optyczna w 20 ºC -12,0 do -16,0 Temperatura topnienia 117 °C – 122 °C Zawartość 1,3,4,6-tetra-O-acetylo-ß-D- mannopiranozy (Impurity A) ≤0,2% Zawartość kwasu trifluorometanosulfonowego (Impurity B) ≤0,2% Zawartość 1,2,3,4,6-penta-O-acetylo-β-D- mannopiranoza (Impurity C) ≤0,1% Inne zanieczyszczenia ≤0,1% Suma wszystkich zanieczyszczeń ≤0,5% Straty podczas suszenia ≤0,6% Zawartość pozostałości rozpuszczalników: Acetonitryl < 410 ppm Dichlorometan < 600 ppm Heksan < 290 ppm Eter diizopropylowy < 300 ppm Chloroform < 60 ppm |
| Dodatkowe informacje: Przedmiot zamówienia ma być wytwarzany zgodnie z zasadami GMP/ EUGMP. Materiał należy transportować w temperaturze -20ºC ± 5ºC, co wymaga dołączenia rejestratora temp. do każdej dostawy. Dostarczenie certyfikatu GMP potwierdzającego wytwarzanie zgodnie z GMP. Termin ważności – minimum 4 miesiące od daty dostawy. Do każdej dostawy wymagane jest dostarczenie certyfikatu jakości oraz dokumentów przewozowych. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Zamawiającego Audytu dostawcy oraz wypełnienie Ankiety dostawcy. |
| 2 | Odczynniki i materiały pomocnicze – po 600 zestawów |
| 2.1 | Zestaw Reagentów: |
| 2.1.1 | Roztwór kryptofixu (600µl ± 10µl / fiolka) | Przygotowany z kryptofixu 222, węglanu potasu (zgodnie z monografią „1557 potassium carbonate” aktualnej Farmakopei Europejskiej), acetonitrylu i wody do iniekcji (zgodnie z monografią „0169 water for injection” aktualnej Farmakopei Europejskiej). Parametry Specyfikacja Wygląd roztworu Czysta, bezbarwna ciecz IR, NIR lub 1H-NMR Zgodne z widmem odniesieniaZgodne z widmem odniesienia Identyfikacja potasu Identyfikacja pozytywna Identyfikacja węglanów Identyfikacja pozytywna |
| 2.1.2. | Suchy Acetonitryl (2,0ml ± 0,1ml / fiolka) | Parametry Specyfikacja Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz Zawartość czystego CH3CN ≥ 99,5% Zawartość wody ≤ 0,1% IR zgodne z widmem odniesienia Pozostałość po odparowaniu ≤ 1mg/l |
| 2.1.3. | Wodorotlenek sodu (1M roztwór w 10% v/v Etanolu) (1,00ml ± 0,02ml / fiolka) | Przygotowany z roztworu 10.0M NaOH, wody do iniekcji (zgodnie z monografią „0169 water for injection” aktualnej Farmakopei Europejskiej) oraz etanolu (zgodnie z monografią 1318 aktualnej Farmakopei Europejskiej). Parametry Specyfikacja Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz Identyfikacja sodu identyfikacja pozytywna Identyfikacja etanolu identyfikacja pozytywna pH > 11 Stężenie molowe 1.0M ± 10% |
| 2.1.4. | Woda do iniekcji (10ml± 0,02ml / fiolka) | Przygotowana zgodnie z monografią „0169 water for injection” aktualnej Farmakopei Europejskiej. Parametry Specyfikacja Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz Kwasowość lub Zasadowość Zgodnie z monografią pH 5-9 Przewodność ≤ 25µS/cm Substancje podatne na utlenianie Zgodnie z monografią Chlorki ≤ 0.5 ppm Azotany ≤ 0.2 ppm Siarczany Zgodnie z monografią Sole amonowe ≤ 0.2 ppm Wapń i Magnez Zgodnie z monografią Pozostałości po odparowaniu ≤ 0.003% (0.03 mg/ 100mL) Sterylność Sterylne Endotoksyny bakteryjne ≤ 0,25 EU/ml Niewidoczne cząstki (zawieszone) Zgodnie z monografią |
| 2.2 | Zestaw Pomocniczy: |
| 2.2.1. | Ethanol 99,8% (10,0ml ± 0,5ml/ strzykawka) | Testy i specyfikacje podane na certyfikatach analizy dostarczonych przez Wykonawcę powinny być adekwatne do monografii 1318 aktualnej Farmakopei Europejskiej. Parametry Specyfikacja Wygląd Klarowna, bezbarwna ciecz Objętość 10,0ml ± 1 ml Identyfikacja: Gęstość względna Spektrofotometria absorpcyjna w podczerwieni 0,790-0,793 Zgodne z widmem wzorcowym dla bezwodnego etanolu znajdującym się w aktualnej Farmakopei Europejskiej Zawartość etanolu ≥99,5 % Absorbancja przy 240 nm – max 0,40 między 250-260 nm – 0,30 między 270-340 nm – 0,10 Kwasowość lub zasadowość Zgodnie z monografią Zanieczyszczenia lotne: Metanol Acetaladehyd i acetal (jako CH3CHO) Benzen (GC) Suma innych zanieczyszczeń (GC) ≤ 200 ppm v/v ≤ 10 ppm v/v ≤ 2 ppm v/v ≤ 300 ppm v/v Pozostałość po odparowaniu ≤ 25 mg/ mL |
| 2.2.2. | Roztwór 8,4% NaHCO3 (przygotowany z NaHCO3 [M=84.01] I wody do iniekcji) (5ml ± 0,5 ml / strzykawka) | Parametry Specyfikacja Wygląd Klarowna, bezbarwna ciecz Objętość 5,0ml ± 0,5ml Zawartość sodu 20,7 – 25,3 mg/ml Sód - jakościowo Test pozytywny Węglany - jakościowo Test pozytywny Wodorowęglany - jakościowo Test pozytywny |
| 2.2.3. | Woda w strzykawce (25ml ± 1 ml / strzykawka) | Parametry Specyfikacja Wygląd Klarowna, bezbarwna ciecz Objętość 25,0ml ± 1ml Kwasowość lub Zasadowość Zgodnie z monografią Przewodność < 25µS/ cm Substancje podatne na utlenianie Zgodnie z monografią Chlorki NMT 0.5 ppm Azotany NMT 0.2 ppm Siarczany Zgodnie z monografią Jony amonowe Objętość > 50mL ≤ 0.2 ppm Wapń i Magnez Zgodnie z monografią Pozostałości po odparowaniu Objętość < 10mL ≤ 0.03% (0.3 mg/ 100mL) Sterylność Sterylne Endotoksyny bakteryjne ≤2,0 Eu/ml |
| 2.2.4. | Puste, sterylne fiolki | Objętość | Minimum 25ml |
|  |  | Wysokość fiolki | 60,0±1,0mm |
|  |  | Zewnętrzna średnica podstawy fiolki: | 25,0±0.5mm |
|  |  | Wewnętrzna średnica kołnierza fiolki: | 17,0±0.2mm |
| 2.2.5. | Igły | Wymagane jest, aby dostarczyć co najmniej 2 rodzaje igieł w zestawie: 0.9 x 40mm - wymagana Jedna z dwóch igieł wymienionych poniżej: 0.5 x 25mm lub 0.7 x 40mm |
| 2.2.6. | Strzykawka do jednorazowego użytku | 2 lub 3 ml NORM-JECT, Luer Lock z firmy HENKE SAS WOLF, Ref: 4020.XOOVO |
| 2.2.7. | Wysterylizowane filtry membranowe | Millex-GV, 0.22µm, PVDF, 4mm, wysterylizowany filtr, Ref: SLGV004SL |
|  |  | Millex-GS, 0.22µm, 25mm z wentylowanym wlotem, wysterylizowany filtr, Ref: SLGSV255F |
| 2.2.8. | Kartridże: |
|  | Sep-PAK® Light QMA, Waters | Absorbent | jonowymienna żywica –CO-NH(CH2)3N(CH3)3 +Cl- grupy powiązane z kopolimerem akryloamidu |
|  |  | Rozmiar porów | 300 Å |
|  | Alumina B Sep-PAK® Plus, Waters | Absorbent | Basic aluminium oxide |
|  |  | Rozmiar ziarna | 120 Å |
|  | C18 Sep-PAK® Plus, Waters | Absorbent | Silica – Si – C18H37 |
|  |  | Rozmiar porów | 125 Å |
|  | SCX Maxi – Clean (GRACE Division) | Absorbent | kationowymienna żywica na bazie grupy sulfonowe (H+ form) powiązanej z matrycą styrenu i dwuwinylobenzenu |
|  |  | Rozmiar ziarna | 100 Å |
| Dodatkowe informacje: Przedmiot zamówienia (dot. pkt 2.1 oraz 2.2.1 – 2.2.3) ma być wytwarzany zgodnie z zasadami GMP/ EUGMP. Termin ważności – minimum 4 miesiące od daty dostawy. Do każdej dostawy wymagane jest dostarczenie certyfikatu jakości oraz dokumentów przewozowych. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Zamawiającego Audytu dostawcy oraz wypełnienie Ankiety dostawcy. |
| 3 | Kaseta IFP – 700 szt. |
|  | IFP (Integrated Fluidic Processor) | Testy i specyfikacje dotyczące długości tuby, lokalizacji i kompletności IFP podane na certyfikacie analizy dostarczonym przez Wykonawcę powinny być adekwatne do informacji zdefiniowanych w dokumencie testowym dostawcy i kompatybilny z modułami syntezy Synthera firmy IBA SA. |
| Dodatkowe informacje: Przedmiot zamówienia ma być wytwarzany zgodnie z zasadami GMP/ EUGMP. Termin ważności – minimum 4 miesiące od daty dostawy. Do każdej dostawy wymagane jest dostarczenie certyfikatu jakości oraz dokumentów przewozowych. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Zamawiającego Audytu dostawcy oraz wypełnienie Ankiety dostawcy. |
| 4. | Woda wzbogacona – 30 szt. |
|  | Parametry Specyfikacja Wygląd Klarowna, bezbarwna ciecz Wzbogacenie w tlen -18 ≥ 95,0 % Zawartość H2O ≥ 99,9 % Przewodność ≤ 3,0 µS/cm Endotoksyny bakteryjne < 0,25 EU/ml Sterylność Sterylne Zanieczyszczenia metalami ciężkimi: Sód ≤ 0,1 ppm Potas ≤ 0,1 ppm Wapń ≤ 0,1 ppm Magnez ≤ 0,05 ppm Miedź ≤ 0,05 ppm Żelazo ≤ 0,05 ppm Cynk ≤ 0,05 ppm Suma zanieczyszczeń ≤ 2% |
| Dodatkowe informacje: Przedmiot zamówienia ma być wytwarzany zgodnie z zasadami GMP/ EUGMP. Termin ważności – minimum 4 miesiące od daty dostawy. Do każdej dostawy wymagane jest dostarczenie certyfikatu jakości oraz dokumentów przewozowych. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Zamawiającego Audytu dostawcy oraz wypełnienie Ankiety dostawcy. |