Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-61/20

Gliwice, dnia 09.09.2020

Macerator

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Obudowa wykonana w całości z tworzywa sztucznego ( o stalowej konstrukcji ramy wewnętrznej) | TAK |  |
|  | Całkowita waga urządzenia bez wody nie więcej niż 75 kg. | TAK (podać |  |
|  | Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 1050x520x650 mm [+/-10%] | TAK (podać) |  |
|  | Otwierany bez użycia rąk za pomocą stopy przez jej wsunięcie pod czujnik w maceratorze | TAK |  |
|  | Automatyczna antybakteryjna dezodoryzacja | TAK |  |
|  | Maceracja odbywająca się w zamkniętym dwu częściowym bębnie | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z autodiagnostyką wyświetlający informacje za pomocą symboli | TAK |  |
|  | Jeden włącznik START w zielonym kolorze / autostart po zamknięciu pokrywy komory maceracji ( Opcja) | TAK |  |
|  | Para ostrzy | TAK |  |
|  | Silnik inwerterowy 230V / 50Hz/ min.: 1kW | TAK |  |
| Wymagania w zakresie wody |
|  | Zasilanie: TYLKO zimna woda | TAK |  |
|  | Odpływ: Rura o średnicy fi 50. Środek odpływu na wysokości 18cm od podłogi | TAK |  |
| Zabezpieczenia |
|  | Przed przeciążeniem | TAK |  |
|  | Przed uruchomieniem urządzenia z niewystarczającą ilością wody | TAK |  |
|  | Klapa z dodatkowym zatrzaskiem | TAK |  |
|  | System uniemożliwiający doprowadzenie do zatoru (zawór membranowy) | TAK |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 2 przeglądy (jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Należy podać częstotliwość wykonywania przeglądów | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające wykonanie wraz z wynikami badań dot. niewydostawania się patogenów w czasie cyklu maceracji. | TAK |  |