Załącznik: nr2

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spraw: DA/AM-231-61/20

Gliwice, dnia 09.09.2020r.

Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów | TAK |  |
|  | Może być stosowany u dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | W pełni zintegrowany system (w jednym aparacie), nie wymagający stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych - gwarantuje pełną i płynna regulację: - przepływu, - stężenia tlenu, - temperatury. | TAK |  |
|  | Redukcja oporu wdechowego (pracy oddechowej) poprzez zastosowanie odpowiedniego przepływu. | TAK |  |
|  | Zapewnia efektywne przepłukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej - dwutlenku węgla (CO2). | TAK |  |
|  | Stosowanie kaniul nosowych nie wymagających specjalnego podłączenia do pacjenta, zapewniających pracę w systemie otwartym tj. dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniom skóry oraz pełną swobodę podczas jedzenia, mówienia i snu. | TAK |  |
|  | Kaniule nosowe o konstrukcji zwiększającej prędkość wdmuchiwanego gazu | TAK |  |
|  | Układ pacjenta z płaszczem wodnym zapewniającym stały poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszanki gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. | TAK |  |
|  | Gotowość aparatu od włączenia do prowadzenia terapii w czasie <5 min. łącznie z osiągnięciem progu ustawionej temperatury. | TAK (Podać) |  |
|  | Wbudowany system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów | TAK |  |
|  | Stały poziom nawilżenia gazów oddechowych w całym zakresie przepływu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED prezentujący duże i czytelne informacje w postaci jasnych i zrozumiałych liczb i symboli, gwarantujący dobrą widoczność z dużej odległości. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Wbudowane awaryjne zasilanie podtrzymujące pracę aparatu na min. 15 minut pracy | TAK (podać) |  |
|  | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów tlen/powietrze | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe powietrze i tlen z sieci centralnych gazów medycznych w szpitalu o ciśnieniu 5 bar | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 5.5 kg | TAK (podać) |  |
|  | Wbudowany port komunikacji min. RS-232 lub HDMI | TAK (podać) |  |
|  | Parametry regulowane |
|  | Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie w zakresie minimum: | TAK |  |
|  | - wysoki przepływ: 5-40 l/min ze skokiem co 1 l/min | TAK |  |
|  | - niski przepływ: 1-8 l/min ze skokiem co 0,5 l/min (automatyczne ograniczenie zakresu przepływów, uniemożliwiające nastawę powyżej opisanego progu przepływu) | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu od 21% do 100% regulowane płynnie | TAK |  |
|  | Temperatura co najmniej 33-39ºC co 1 ºC | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne co najmniej : |
|  | Przekroczenia temperatury | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia (zatkania przewodu) | TAK |  |
|  | Uszkodzenia układu pacjenta | TAK |  |
|  | Czujnika tlenu | TAK |  |
|  | Braku wody | TAK |  |
|  | Niskiego poziomu naładowania baterii | TAK |  |
|  | Zasilania gazowego | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |
|  | Jednorazowy układ pacjenta pozwalający na automatyczne pobieranie wody, zintegrowany z przewodem doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta i zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta Oddzielny układ dla wysokich przepływów oraz niskich przepływów. | TAK 20 sztuk układu wysokiego przepływu |  |
|  | Czas użycia oferowanego układu jednorazowego użytku min. 30 dni u jednego pacjenta | TAK |  |
|  | Maski do wentylacji nieinwazyjnej bez przesieku nosowo ustna z łącznikiem z zastawką przeciwasfiksyjną i uprzężą wielorazowego użytku Rozmiar L – 5szt Rozmiar M – 5szt | TAK |  |
|  | Kaniula z jedną końcówką donosową umożliwiającą skuteczną terapię w przypadku zbyt wąskiej wewnętrznej średnicy nozdrzy pacjenta | TAK 3 szt. |  |
|  | Konstrukcja kaniul nie powodująca zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych. | TAK |  |
|  | Stojak jezdny do zamocowania aparatu z wieszakiem na wodę sterylną, | TAK |  |
|  | Przewody do zasilania powietrzem oraz tlenem o dł. min. 3m, | TAK 1 kpl. |  |
|  | Pułapki na wodę ze złączem podłączenia tlenu oraz powietrza | TAK 1 kpl. |  |
|  | Czujnik pomiarowy tlenu | TAK 1 szt. |  |
|  | Adapter do nebulizacji | TAK 2 szt. |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 2 przeglądy (jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Należy podać częstotliwość wykonywania przeglądów | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Katalog lub folder producenta lub dystrybutora zawierający opis oferowanego urządzenia | TAK |  |