Nr spr. DA/AM-231-72/20

Załącznik nr 2:

- Specyfikacja asortymentowo – cenowa

- Opis przedmiotu zamówienia

##### Zadanie nr 2

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Ergometr do rehabilitacji onkologicznej |  |  |  |
| Pozostałe koszty (m.in. dostawa, szkolenie) |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Ergometr do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| A. PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Producent / Kraj | TAK, podać |  |
| 2. | Model / typ / nr katalogowy | TAK, podać |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 | TAK |  |
| B. CERTYFIKATY JAKOŚCI |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE (deklaracja zgodności/certyfikat) | TAK |  |
| C. PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE |
| 1. | Ergometr do rehabilitacji onkologicznej | TAK |  |
| 2. | Sprzęt z oprogramowaniem i systemem telemetrycznej kontroli przebiegu rehabilitacji pacjenta | TAK |  |
| 3. | Możliwość komunikacji ergometru z centralą sterującą | TAK |  |
| 4. | Stabilna podstawa cykloergometru |  |  |
| 5. | Dopuszczalna maksymalna waga pacjenta: 200 kg | TAK, podać |  |
| 6. | Zasilanie: 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 7. | Niezależne od prędkości obciążenie od min. 20 do 999 Watt | TAK, podać |  |
| 8. | Zakres prędkości obrotowej: min 20 -130 rpm | TAK, podać |  |
| 9. | Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (metodą osłuchową) widoczny na wyświetlaczu | TAK |  |
| 10. | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu min. WATT, RPM, TIME,BP,SpO2 (ciągły pomiar saturacji i poziomu tętna) | TAK podać |  |
| 11. | Regulacja pochylenia kierownicy: kąt 360º | TAK |  |
| 12. | Waga ergometru max. 70 kg | TAK, podać |  |
| 13. | Płynna elektryczna regulacja wysokości siedziska dla pacjenta o wzroście min. 120 – 210 cm | TAK, podać |  |
| 14. | Funkcja sterowania wysokością siodełka dla wygodnego wsiadania przez pacjentów z dysfunkcjami kończyn dolnych | TAK |  |
| 15. | Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta | TAK |  |
| 16. | Panel (wyświetlacz) ergometru obracany o min. 180º | TAK, podać |  |
| 17. | Panel kontrolny z min. 4 przyciskami lub ekranem dotykowym | TAK, podać |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 1. | Czujnik piersiowy w postaci paska do telemetrycznej kontroli przebiegu rehabilitacji pacjenta –3 szt. | TAK |  |
| 2. | Mankiet na ramię do pomiaru ciśnienia krwi metodą osłuchową | TAK |  |
| D. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Okres gwarancji - 24 miesiące liczona od daty przekazania urządzenia do eksploatacji | TAK |  |
| 2. | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta wraz z częściami koniecznymi do ich przeprowadzenia. Ostatni przegląd urządzenia nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  |
| E. INNE |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 2. | Katalog lub folder producenta lub dystrybutora zawierający opis oferowanego urządzenia | TAK |  |
| 3. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu | TAK |  |