| LP. | PARAMETRY ODCZYNNIKÓW | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator spektrometr mas do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów: Analizator dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, spełniający wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi Certyfikat CE IVD dla systemu i oprogramowania (kopie certyfikatów dołączyć do oferty) Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2020 Bezpłatna, pełna gwarancja na okres 36 miesięcy oraz aktualizacja bazy danych i widm w okresie jej trwania Zdalna diagnostyka serwisowa przez zabezpieczone połączenie internetowe wraz ze wsparciem aplikacyjnym i merytorycznym przez cały okres trwania gwarancji 24/7 realizowane w języku polskim, przez osoby certyfikowane przez producenta oferowanego systemu (dołączyć do oferty certyfikat producenta dla osoby realizującej wsparcie) Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji drukowanej dostarczona wraz z aparatem) oraz w wersji elektronicznej Szkolenie z obsługi całego systemu dla 8-10 osób personelu podczas instalacji spektrometru, zakończone wystawieniem certyfikatu Szkolenie specjalistyczne dla 8-10 osób, przeprowadzone w późniejszym terminie zgodnie z ustaleniami Zamawiającego | TAK |  |
| 2. | Analizator wyposażony w: Komputer (min. 16 GB RAM z 2 dyskami o poj. min. 2 TB), z oprogramowaniem sterującym, monitorem (min, 24”) oraz drukarką UPS ( ochrona przed przepięciami min. 1 (kVA) Wyposażenie dodatkowe niezbędne do wykonywania analiz zgodnie z metodologią i zaleceniami producenta: min. 3 pipety o pojemności: 0,5 µl, 10-100 µl i 100-1000 µl wirówka nastołowa – zakres prędkości 5000-15000 obr/min. skaner kodów kreskowych system wyposażony w pompę turbomolekularną wraz z bezobsługową pompą membranową próżni wstępnej (dołączyć dokument producenta potwierdzający spełnienie wymogu) | TAK |  |

| 3. | Oprogramowanie IVD z aktualną biblioteką widm referencyjnych mikroorganizmów (kopie certyfikatów dołączyć do oferty) Moduł CE IVD pozwalający na identyfikację drobnoustroju z dodatnich hodowli krwi oraz pozwalający wykryć mieszaną hodowlę (dołączyć instrukcję obsługi do oferty) Biblioteka widm referencyjnych pozwalających na identyfikację bakterii i drożdżaków (dołączyć do ofert kompletny spis mikroorganizmów znajdujący się w bibliotece) Biblioteka widm nitkowatych wraz z oprogramowaniem modyfikującym parametry pomiarowe spektrometru mas, wpływające na większą dokładność wyniku (dołączyć do ofert kompletny spis mikroorganizmów znajdujący się w bibliotece) Baza taksonomiczna drobnoustrojów nie mniej niż 2800 gatunków (wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Pakiet startowy wystarczający na wykonanie co najmniej 2000 identyfikacji bakterii i 500 identyfikacji grzybów drożdżopodobnych Możliwość pracy na płytkach wielokrotnego użytku lub jednorazowych Możliwość przeprowadzenia kalibracji bez konieczności wcześniejszej hodowli drobnoustroju niezbędnego do przeprowadzenia kalibracji (dołączyć dokument producenta potwierdzający spełnienie wymogu) Jedna kalibracja wystarczająca do pomiaru całej płytki | TAK |  |
| 5. | Magazyn odczynników i materiałów zużywalnych zlokalizowany na terenie Polski z możliwością dostaw w ciągu 24h Konieczność przedstawienia certyfikatu potwierdzającego zgodność posiadanego Zintegrowanego Zarządzenia Jakością, co najmniej, z normą ISO 9001:2015 ( dołączyć kopie certyfikatu do oferty) Konieczność pisemnego udokumentowania doświadczenia z minimum trzech tożsamych dostaw pod względem asortymentowym na terenie Polski, nie starszych niż 2 lata (dołączyć kopie do oferty) | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

data...................................