...............................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ów *

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) wymiary: 272x553x143 mm w ilości 6 szt.

taca kontenera wymiary: 532x251x44 mm w ilości 6 szt.

mata silikonowa do tacy: 520x250 mm w ilości 6 szt.

dla  Bloku  Operacyjnego  Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane / wyplenia Wykonawca / |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1. | Kontener sterylizacyjny bezfiltrowy | Wymiary: 272x553x143 mm – 6 szt |  |
| 2. | Taca kontenera | Wymiary: 532x251x44 mm – 6 szt |  |
| 3. | Mata silikonowa do tacy | 520x250 mm – 6 szt |  |
| Parametry ogólne |
| 4. | Kontenery z barierą sterylną MicroStop® bazują na systemie zahamowania przepływu w oparciu o zasady odkryte przez Ludwika Pasteura. Dzięki sprawności rozdzielania 99,99997%, oferują znacznie lepszą ochronę przed drobnoustrojami i cząsteczkami w porównaniu z jakimkolwiek filtrem. | TAK |  |
| 5. | Lekkie i trwałe bezobsługowe kontenery sterylizacyjne wyposażone w unikalną barierę mikrobiologiczną MicroStop® zapewniają większe bezpieczeństwo przy niższych kosztach użytkowania, perfekcyjne wykonanie i wysoką funkcjonalność. | TAK |  |
| 6. | Greencheck® jest systemem bezpieczeństwa, który wskazuje nam kiedy kontener został faktycznie wysterylizowany, a kiedy nie. System pinowi Greencheck®, który znajduje się w centrum kontenera MicroStop®, można łatwo sprawdzić z zewnątrz czy bariera sterylna została zainstalowana w pokrywie, czy też nie. W wyniku oddziaływania ciepła, dwukolorowy zabezpieczający wskaźnik zmieni kolor z czerwonego na zielony podczas procesu sterylizacji. Po naciśnięciu przycisku otwierania, wskaźnik automatycznie zmieni kolor na czerwony – symbolizujący otwarcie kontenera. Użytkowanie nie może być bezpieczniejsze i bardziej wydajne. | TAK |  |
| 7. | Wymiary kontenerów są perfekcyjnie dopasowane do siebie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni zarówno w sterylizatorni jaki w magazynie. | TAK |  |
| 8. | Stabilna konstrukcja i odporność na uderzenia – nie deformuje się | TAK |  |
| 9. | Wysoka odporność na środki chemiczne | TAK |  |
| 10. | Lekkie – MicroStop® należą do najlżejszych kontenerów | TAK |  |
| 11. | Bardziej odporne na korozje – kilkanaście razy większa odporność na korozję niż anodyzowane powłoki tlenkowe | TAK |  |
| 12. | Większa odporność na zużycie – wyższa odporność niż anodyzowane powłoki tlenkowe | TAK |  |
| 13. | Przyjazne dla środowiska – nie zawiera metali ciężkich, fluoropolimerów czy PVC. | TAK |  |

Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada określonym normom i specyfikacjom technicznym, do oferty należy załączyć Deklarację Zgodności (dokument o którym mowa należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Wypełniając powyższe tabele można  je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty. Niespełnienie choćby jednego z wymogów SIWZ stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

data...................................                                                                                                                                                                                         ……………………...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy/ Wykonawców*