##### P A R A M E T R Y  T E C H N I C Z N E

Ssak elektryczny – 2 sztuki

| Lp. | Parametry sprzętu | Wymóg | Parametry Oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |
| 1. | Producent / Kraj | TAK |  |
| 2. | Model / Typ / nr katalogowy | TAK |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK |  |
| B. Certyfikaty jakości |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| C: Parametry Oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | Ssak przenośny, wyposażony w uchwyt do przenoszenia na podstawie jezdnej. Wymiary: - wysokość ssaka max: 250mm - szerokość max: 400mm - głębokość max: 160mm | TAK |  |
| 2. | Waga max: 4,5kg | TAK |  |
| 3. | Filtr antybakteryjny. Do ssaka należy dołączyć 10 zapasowych filtrów | TAK |  |
| 4. | Przepływ min: 30 L/min | TAK |  |
| 5. | Maximum vacuum (podciśnienie) 84kPa / 630mmHg | TAK |  |
| 6. | Możliwość pracy ciągłej na zasilaniu sieciowym | TAK |  |
| 7. | Płynna regulacja mocy ssania za pomocą pokrętła | TAK |  |
| 8. | Wskaźnik ssania | TAK |  |
| 9. | Wskaźnik naładowania akumulatora, czas pracy na akumulatorze min. 1 godz. | TAK |  |
| 10. | Kompatybilny z pojemnikami firmy Serres | TAK |  |
| 11. | Wyposażony w litrowy pojemnik na wydzielinę | TAK |  |
| 12. | Kabel zasilający | TAK |  |
| 13. | Dren do ssaka z końcówką do cewnika | TAK |  |
| 14. | Ssak wyposażony w wózek jezdny | TAK |  |
| D. Gwarancje / przeglądy / szkolenia |
| 1. | Warunki gwarancji dla sprzętu: min. 36 miesięcy od daty podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru. | TAK/ podać |  |