# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia : Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 337  szt.

Producent :

Nazwa i typ :

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Szafka przyłóżkowa dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka | TAK |  |
|  | Szkielet szafki wykonany ze stopów nierdzewnych, korpus szafki wykonany w całości z profilowanego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy szafki zaokrąglone, ergonomiczne (bez rogów i kątów prostych) | TAK |  |
|  | Blaty szafki (główny oraz dodatkowy) wyprofilowane, odporne na zarysowania, posiadające wszystkie krawędzie zabezpieczone przed ściekaniem rozlanych płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów | TAK |  |
|  | Dodatkowy blat boczny zintegrowany z korpusem szafki, posiadający możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa i mechanizm regulacji w całości zabudowane, w celu uniknięcia kontaktu pacjenta z elementami mechanicznymi szafki | TAK |  |
|  | Blat boczny z możliwością obrotu w celu zastosowania go jako dodatkowa półka nad blatem głównym lub stolik/tablet nad łóżkiem bez konieczności obracania szafki | TAK |  |
|  | Blat boczny z możliwością dodatkowego wysunięcia w poziomie o min. 20 cm, w celu wypozycjonowania nad łóżkiem lub wózkiem | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego za pomocą jednej dźwigni oznaczonej kolorem ostrzegawczym np. czerwony Zakres regulacji: nie mniej niż 980 - 1160 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Drzwi i czoła szuflady z możliwością wyboru kolorów przez Zamawiającego, wykonane z tworzywa sztucznego, odlewane w całości wraz z wyprofilowanymi uchwytami (nie dopuszcza się uchwytów dokręcanych, wystających poza szufladę i drzwi) | TAK |  |
|  | Szuflada wyposażona w ogranicznik zapobiegający przed przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
|  | Drzwi szafki wyposażone w magnesy domykające oraz zawiasy pozwalające na ich otwieranie do min. 135°, w celu łatwego dostępu z dowolnej strony i ochrony przed przypadkowym „wyłamaniem” z zawiasów | TAK |  |
|  | Wewnątrz szafki dwie półki: górna - wykonana z HPL, dolna - łatwo demontowana w celu czyszczenia, wykonana z tworzywa, posiadająca otwory wentylacyjne zapewniające dopływ świeżego powietrza do wnętrza szafki | TAK |  |
|  | Korpus szafki wyposażony w aluminiowy reling z wyprofilowanym miejscem na ręczniki po jednej stronie szafki oraz miejsce na min. dwie butelki o pojemności 1,5 l z drugiej strony szafki | TAK |  |
|  | Miejsca na ręcznik i napoje wyprofilowane w korpusie jako jeden odlew, bez połączeń klejonych, śrub, nitów itp., w celu wyeliminowania stref trudnych do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Podstawa szafki wyposażona w krążki odbojowe zabezpieczające szafkę i ściany przed uszkodzeniami oraz cztery koła jezdne o średnicy min. 50 mm, min. dwa koła z blokadą indywidualną | TAK |  |
|  | Wymiary szafki: a) szerokość: 680 mm (+/- 50 mm) b) głębokość: 470 mm (+/- 50 mm) c) wysokość do blatu głównego: 780 mm (+/- 50 mm) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szafka przystosowane do mycia i dezynfekcji w myjni do mycia łóżek, typ PG8825 firmy MIELE, o następujących parametrach cyklu: - mycie za pomocą wtrysku do komory wody z płynem Noedisher Deconta AF 0,5% r-r o temperaturze nie przekraczającej 76°C, - płukanie za pomocą wtrysku do komory wody zdemineralizowanej z płynem Noedisher TN 0,03% r-r o temperaturze nie przekraczającej 76°C, - suszenie nawiewem gorącego powietrzem o temperaturze nie przekraczającej 86°C, - czas trwania cyklu - mycie+płukanie+suszenie – ok. 10 min |  |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |