| LP. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMÓG | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Cechy ultrasonografu |
| 1 | Fabrycznie nowy aparat rok produkcji 2019 | TAK |  |
| 2 | Aparat dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora w Polsce, z najnowszym oprogramowaniem | TAK |  |
| 3 | Cztery koła skrętne z blokadą do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej | TAK |  |
| 4 | Panel dotykowy min. 10 cali na pulpicie roboczym | TAK/Podać |  |
| 5 | Regulacja kąta nachylenia panelu dotykowego | TAK / NIE |  |
| 6 | Wbudowany monitor w technologii LED/LCD o wysokiej rozdzielczości, z regulacją w trzech płaszczyznach oraz kąta nachylenia, min. 23 cale | TAK/Podać |  |
| 7 | Wirtualna klawiatura alfanumeryczna na panelu dodatkowym | TAK |  |
| 8 | Dedykowana, wysuwana i podświetlana klawiatura fizyczna | TAK |  |
| 9 | Regulacja TGC min. w 8 strefach z funkcją zapamiętywania kilku ustawień | TAK |  |
| 10 | Dynamika systemu min. 310 dB | TAK/Podać |  |
| 11 | Liczba aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 4 | TAK/Podać |  |
| 12 | Liczba gniazd parkingowych dla głowic obrazowych min. 1 | TAK/Podać |  |
| 13 | Pulpit roboczy ruchomy w dwóch płaszczyznach: góra/dół, prawo/lewo | TAK |  |
| 14 | Pulpit roboczy ruchomy przód/tył oraz regulowany elektrycznie | TAK/NIE |  |
| 15 | Uchwyty na głowice po obu stronach pulpitu roboczego | TAK |  |
| 16 | Zakres pracy głowic min. 1-18MHz | TAK/Podać |  |
| 17 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej "CINE" min. 20000 | TAK/Podać |  |
| 18 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej, min. 6 000 000 kanałów procesowych | TAK/Podać |  |
| 19 | Możliwość zapisywania min. 10 ustawień wstępnych (tzw. Presetów), konfigurowanych przez użytkownika | TAK/Podać |  |
| 20 | Min. zakres głębokości obrazowania 2-30cm | TAK/Podać |  |
| Wyposażenie |
| 21 | Dysk twardy min. 1TB | TAK/Podać |  |
| 22 | Zintegrowany printer B/W z regulacją jasności i kontrastu | TAK |  |
| 23 | Zintegrowany, dedykowany podgrzewacz żelu USG | TAK |  |
| 24 | Gniazdo min USB 2.0 na pulpicie | TAK |  |
| 25 | Odtwarzacz/nagrywarka DVD | TAK/Podać |  |
| 26 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet RJ45 | TAK |  |
| 27 | Wyjście A/V | TAK |  |
| 28 | Trzyprzyciskowy pedał nożny, programowalny | TAK |  |
| Archiwizacja |
| 29 | Moduł DICOM 3.0 | TAK |  |
| 30 | Dicom Modality Worklist - integracja z obecnie posiadanym przez zamawiającego systemem Agfa EI wraz z możliwością weryfikacji i korekcji danych demograficznych (Zamawiający informuje że w systemie Agfa EI posiada nieograniczona licencję Dicom Modality Worklist na podpięcie nowych urządzeń) | TAK |  |
| 31 | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem PACS – VNA AGFA (Zamawiający posiada nieograniczoną licencję na dodawanie nowych urządzeń do systemu Pacs- VNA Agfa) | TAK |  |
| 32 | Zapis i przesył obrazów w formatach: DICOM, RAW, JPG, pętli obrazowych | TAK |  |
| 33 | Wysyłanie obrazów do systemu PACS w standardzie DICOM | TAK |  |
| 34 | Możliwość eksportu obrazów na nośnik zew. typu pamięć USB, płyta DVD | TAK |  |
| 35 | Funkcja umożliwiająca zapis obrazu na dysku wew., serwerze oraz wydruku na printerze jednym naciśnięciem przycisku | TAK |  |
| 36 | Moduł DICOM Q/R | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |
| 37 | Funkcja optymalizacji obrazu B mode, spektrum dopplerowskiego | TAK |  |
| 38 | Funkcja powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 39 | Możliwość pomiarów odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, kąta | TAK |  |
| 40 | Ilość pomiarów na jednym obrazie min. 8 | TAK/Podać |  |
| 41 | Oprogramowanie do badań jamy brzusznej, małych narządów, piersi, ukł. mięśniowo-szkieletowego, naczyniowych, urologiczno-ginekologicznych | TAK |  |
| 42 | Obrazowanie panoramiczne dla dołączonych głowic convex i liniowych | TAK |  |
| 43 | Oprogramowanie do elastografii | TAK |  |
| 44 | Powiększenie okolicy znacznika pomiarowego | TAK/NIE |  |
| 45 | Aplikacja umożliwiająca automatyczny pomiar w doplerze spektralnym | TAK |  |
| 46 | Aplikacja umożliwiająca automatyczne dopasowanie bramki przepływu oraz kąta w doplerze spektralnym | TAK |  |
| 47 | Aplikacja do automatycznego pomiaru complex IMT tętnic szyjnych | TAK |  |
| 48 | Tryb badania dopplerowskiego dedykowany dla mikroprzepływów | TAK |  |
| 49 | Obrazowanie w trybach: B, M, B/B+CD (kolor doppler), B/B+PD (power doppler), B/B+PW (doppler kierunkowy), B/B+elastografia | TAK |  |
| 50 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. Od 0,5 do 20mm | TAK |  |
| 51 | Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
| 52 | Możliwość odchylenia bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 30 stopni | TAK/Podać |  |
| 53 | Zakres PRF dla trybu CD min. 0,5 do 18KHz | TAK |  |
| 54 | Zakres PRF dla trybu PWD min. 1 do 29 KHz | TAK/podać |  |
| 55 | Możliwość pomiaru dwóch spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 56 | Obrazowanie krzyżowe w głowicach convex i liniowych min. 5 kątów | TAK/Podać |  |
| 57 | Funkcja anonimizowania badań | TAK |  |
| 58 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej | TAK |  |
| 59 | Obrazowanie trapezowe dla dołączonych głowic liniowych | TAK |  |
| 60 | Możliwość obrotu obrazu o 360 stopni krokami co 90 stopni | TAK |  |
| 61 | Możliwość odwrócenia obrazu prawa/lewa oraz góra/dół | TAK |  |
| 62 | Funkcja poprawiająca widoczność igły | TAK/NIE |  |
| 63 | Możliwość zmiany map koloru w trybie CD min. 5 map | TAK/Podać |  |
| 64 | Możliwość zmiany map dla obrazowania w trybie B, min. 5 map | TAK |  |
| 65 | Możliwość zmiany wzmocnienia B w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 66 | Możliwość obrazowania z kontrastem | TAK/NIE |  |
| 67 | Wyświetlanie znacznika prowadnika biopsji oraz wybory różnych presetów adapterów | TAK |  |
| Głowica convex |
| 68 | Głowica convex minimalny zakres od 1MHz do 5 MHz jednakże górny zakres nie więcej niż 7 MHz | TAK/Podać |  |
| 69 | Technologia głowicy - Single Cristal | TAK/NIE |  |
| 70 | Kąt skanowania min. 70 stopni | TAK/Podać |  |
| 71 | Min. 900 elementów | TAK/Podać |  |
| 72 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
| 73 | Obrazowanie harmoniczne min. 7 pasm | TAK/Podać |  |
| 74 | Elastografia Shearwave z możliwością wizualizacji sztywności tkanek na mapie kodowanej kolorem w czasie rzeczywistym, z możliwością kilku pomiarów w obrębie ROI | TAK |  |
| 75 | Zaawansowany tryb obrazowania mikroprzepływów | TAK |  |
| 76 | Opcja wycięcia tła w trybie mikroprzepływu (subtrakcja) | TAK |  |
| Głowica liniowa 1 |
| 77 | Głowica liniowa szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością prazy w zakresie minimalnym od 3 do 12 MHz jednakże górny zakres nie więcej niż 13MHz | TAK/Podać |  |
| 78 | Min. Ilość elementów 190 | TAK/Podać |  |
| 79 | Szerokość pola obrazowania 44-55mm | TAK |  |
| 80 | Obrazowanie harmoniczne min. 5 pasm | TAK/Podać |  |
| 81 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
| 82 | Elastografia Strain z możliwością obrazowania na mapach kodowanych kolorem ze skalą jakości ucisku | TAK |  |
| 83 | Zaawansowany tryb obrazowania mikroprzepływów | TAK |  |
| 84 | Opcja wycięcia tła w trybie mikroprzepływu (subtrakcja) | TAK |  |
| Głowica liniowa 2 |
| 85 | Głowica liniowa szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy w zakresie minimalnym od 4 do 13 MHz jednakże górny zakres nie więcej niż 15MHz | TAK/Podać |  |
| 86 | Min. Ilość elementów 960 | TAK/Podać |  |
| 87 | Szerokość pola obrazowania 38-55mm | TAK |  |
| 88 | Obrazowanie harmoniczne min. 5 pasm | TAK/Podać |  |
| 89 | Elastografia strain | TAK |  |
| 90 | Zaawansowany tryb obrazowania mikroprzepływów | TAK |  |
| 91 | Opcja wycięcia tła w trybie mikroprzepływu (subtrakcja) | TAK |  |
| Głowica liniowa 3 |
| 92 | Głowica liniowa szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy w zakresie minimalnym od 5 do 18MHz. | TAK |  |
| 93 | Min. Ilość elementów 190 | TAK/Podać |  |
| 94 | Szerokość pola obrazowania 35-40mm | TAK |  |
| 95 | Obrazowanie harmoniczne dla wszystkich dołączonych głowic min. 7 pasm | TAK/Podać |  |
| 96 | Zaawansowany tryb obrazowania mikroprzepływów | TAK |  |
| 97 | Opcja wycięcia tła w trybie mikroprzepływu (subtrakcja) | TAK/NIE |  |
| 98 | Elastografia strain | TAK |  |
| Inne |
| 99 | Możliwość rozbudowy (w dniu składania oferty) systemu o moduł do fuzji obrazu USG/TK, USG/MR | TAK |  |
| 100 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie 3D/4D | TAK |  |
| 101 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 102 | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć na wezwanie zamawiającego) | TAK |  |
| 103 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
| 104 | Gwarancja autoryzowanego dystrybutora na czas 36 miesięcy na cały system | TAK |  |
| 105 | W cenie zakupu przeglądy okresowe (min. 1 rocznie) wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd 1 miesiąc przed zakończeniem okresu gwarancji | TAK |  |
| 106 | Możliwość rozbudowy o głowice liniowe w technologii półprzewodnikowej - nie posiadające kryształów piezoelektrycznych | TAK/NIE |  |
| 107 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M wraz z Cine min. 3 linie obrazu | TAK |  |
| 108 | Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji głowic – 20 opakowań | TAK |  |