WYMAGANE/ OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

PARAMETRY WYMAGANE/ OFEROWANE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 15 - WÓZEK DO TRANSPORTU PRANIA LUB ODPADÓW (DA/AA)

| INFORMACJE PODSTAWOWE DOT. ZAOFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- |
| 1. | Producent / Kraj | Producent ______________________________ Kraj pochodzenia_________________________ |
| 2. | Model / Typ | Model __________________________________ TYP _____________________________________ |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, wymagany rok produkcji 2019 lub 2020 | Rok produkcji ____________________________ |
| Wymagane parametry | Parametry Oferowane (podać zakresy , opisać) |
|  | Wózek do transportu prania lub odpadów struktura wózka wykonana z blachy ze stopu lekkiego (aluminium anodyzowanego) ściany wózka żebrowane, nieperforowane, przednia ścianka wózka składana z dwóch części: dolna przymocowana na stałe do połowy wysokości wózka oraz górna 1/3 przymocowana na stałe , a 2/3 uchylna, zamontowana na nylonowych zawiasach, Wózek wyposażony w: usytuowany w dnie kranik odpływowy umożliwiający wypuszczenie płynów wykorzystywanych do jego mycia i dezynfekcji, uchwyt – drążek zewnętrzny zamocowany na krótszym boku wózka ułatwiający jego przemieszczanie, cztery kółka obrotowe o średnicy 200 mm, w tym dwa kółka stałe i dwa obrotowe, wykonane z gumy nie pozostawiające śladów, centralna blokada (hamulec) do dwóch kółek obrotowych, zderzak w obwodzie podłoża aluminium pokrytego PCV z szarej gumy nie pozostawiające śladów, przykrywa wózka wykonana z dwóch części w tym 1/3 stała, 2/3 otwierane na nylonowych zawiasach pod kątem 130 stopni, pojemność wózka 1000 l +/- 10 litrów, udźwig użytkowy wózka 180 kg +/- 10 kg, waga wózka 50 kg +/- 5 kg, zewnętrzne wymiary wózka: szerokość 1410 mm +/- 100mm głębokość 730 mm +/- 100 mm, wysokość 1515 mm (max. Wysokość) Wewnętrzne wymiary wózka: szerokość 1320 mm +/- 100mm głębokość 640 mm +/- 100 mm, wysokość 1220 mm (max. Wysokość) |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Gwarancja ______ miesiące (należy podać konkretną wartość) |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego  powyżej w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| __ | ____ | ___ | ___ | ____ | 5x4 | % | 6x7 | 6+8 |
| 1 | Wózek do transportu prania lub odpadów | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

_____________________________, dnia ___________________

(miejscowość)

| Nazwa i dane adresowe Wykonawcy lub pieczątka firmowa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
|  | (Czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną osoby / osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej formularz musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika |