Załącznik nr 1 do pisma nr DA/AM-231-73/20

| Aparat ultrasonograficzny |
| --- |
| Lp | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Producent / kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
|  | Model/typ (jeśli posiada) | TAK, podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2020 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta z najnowszym oprogramowaniem. | TAK |  |
|  | JEDNOSTKA GŁOWNA |  |  |
|  | Cztery koła skrętne z centralną blokadą min. 2 kół do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej | TAK |  |
|  | Zintegrowany printer B/W z regulacją jaskości i kontrastu | TAK |  |
|  | Wbudowany, kolorowy monitor LCD lub OLED fullHD, bez przeplotu, z możliwością regulacji w 3 kierunkach. Przekątna ekranu min. 22 cala | TAK, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy -min. 13 cali z możliwością regulacji nachylenia. | TAK, podać |  |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym | Tak |  |
|  | Dodatkowa klawiatura fizyczna wysuwana spod pulpitu operatora, z podświetleniem | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania min. 15cm – mechaniczna bądź elektryczna | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo ≥ +/- 30°oraz regulacji pozycji przód/tył ≥ 18cm | TAK, podać |  |
|  | Elektromechaniczna blokada pozycji panelu. | TAK |  |
|  | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury. | TAK |  |
|  | Regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym w min. 8 zakresach | TAK, podać |  |
|  | Możliwość edytowania oraz zapamiętywania ustawień użytkownika (presetów) - min. 50 | TAK, podać |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 40 000 000 kanałów procesowych | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu - min. 310 dB | TAK, podać |  |
|  | Minimalny zakres pracy dostępnych głowic obrazowych 1-18 MHz | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 gniazda aktywne dla głowic | TAK, podać |  |
|  | Min. 1 gniazdo parkingowe dla głowicy | TAK, podać |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE ≥ 20 000 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” - min. 500 sek. | TAK, podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy SSD min. 1TB | TAK, podać |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po pływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | TAK |  |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | TAK |  |
|  | Gniazdo USB 2.0 w pulpicie | TAK |  |
|  | Odtwarzacz/nagrywarka DVD | TAK |  |
|  | Wyjście HDMI na tor audio i video | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu obrazu na dysku wew., serwerze PACS oraz wydruku jednym klawiszem | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na serwerze PACS w kolorze | TAK |  |
|  | Dicom Modality Worklist - integracja z obecnie posiadanym przez zamawiającego systemem Agfa EI wraz z możliwością weryfikacji i korekcji danych demograficznych (Zamawiający informuje że w systemie Agfa EI posiada nieograniczona licencję Dicom Modality Worklist na podpięcie nowych urządzeń) | TAK |  |
|  | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem PACS – VNA AGFA (Zamawiający posiada nieograniczoną licencję na dodawanie nowych urządzeń do systemu PACS - VNA Agfa) | TAK |  |
|  | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | DICOM Q/R | TAK |  |
|  | DICOM Modality Work List | TAK |  |
|  | Funkcja anonimizowania badań | TAK |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania ≥2-45 cm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) ≥1900 fps | TAK, podać |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
|  | Możliwość obrócenia obrazu prawo/lewo, góra/dół | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne ≥ 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Funkcja poprawiająca wizualizację igły. | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
|  | Anatomiczny tryb M. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Minimalny zakres PRF dla Dopplera kolorowego od 0,01KHz do 18KHz | TAK, podać |  |
|  | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Maksymalny kąt pochylenia bramki kolorowego dopplera ≥ +/- 40° | TAK, podać |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki. | TAK |  |
|  | Obrazowanie B+B/CD w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu w opcji B+CD –min. 175 fps | TAK, podać |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania w trybie PWD ≥1000 fps | TAK, podać |  |
|  | Minimalny zakres PRF dla Dopplera Pulsacyjnego od 1KHz do 29KHz | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym≥0,5-20 mm | TAK, podać |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji. | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum PWD | TAK |  |
|  | INNE FUNKCJE |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex - min. 4 wiązki | TAK, podać |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | TAK |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. | TAK |  |
|  | Zaawansowany tryb Dopplerowski dedykowany do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania bardzo wolnych przepływów. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań, minimum: brzusznych ginekologicznych położniczych mięśniowoszkieletowych pediatrycznych małych narządów urologicznych tętnice szyjne żyły kończyn górnych tętnice kończyn górnych żyły kończyn dolnych tętnice kończyn dolnych | TAK |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości kąta | TAK |  |
|  | Min. 8 pomiarów na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych. | TAK |  |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | TAK/NIE -podać |  |
|  | Obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych, prezentowane na mapach kolorowych w trybie B+B/elasto | TAK |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi. | TAK/NIE - podać |  |
|  | Oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badań piersi – obliczanie strain ratio. | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex | TAK |  |
|  | Aplikacja służąca do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT | TAK |  |
|  | Automatyczne wyliczenie współczynnika jakości wykonanego obrysu IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK/NIE - podać |  |
|  | Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiająca wykonanie pomiarów prędkości rozchodzenia się fali poprzecznej, działająca na głowicach: liniowej i convex. Wynik podany w m/s lub kPa wraz ze współczynnikiem jakości wykonanego pomiaru (w polu wyniku). | TAK |  |
|  | Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania małych naczyń. Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia (subtrakcja). Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. piersi, tarczyce, jama brzuszna, ramię, kolano Głowice z którymi współpracuje min. convex, linia, microconvex, endokawitarna. | TAK |  |
|  | Elastografia akustyczna typu Shearwave ze skalą jakości pomiaru, umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI, działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Funkcja trójwymiarowej wizualizacji przepływu. | TAK |  |
|  | GŁOWICE | TAK |  |
|  | Głowica convex |  |  |
|  | Głowica CONVEX wykonana w technologii Single Cristal | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy 1-7MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania min. 66° | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa 1 |  |  |
|  | Głowica LINIOWA wykonana w technologii matrycowej do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy 4-15MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 1000 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość pola obrazowania 50-52mm | TAK |  |
|  | Głowica liniowa 2 |  |  |
|  | Głowica LINIOWA wykonana w technologii Single Cristal do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy 2-14MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 256 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość pola obrazowania 50-52mm | TAK |  |
|  | Głowica endorektalna |  |  |
|  | Głowica endorektalna szerokopasmowa. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy 2-11MHz | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania min. 150° | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 192 | TAK, podać |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert: | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Aplikacja dedykowana do analizy stłuszczenia oraz marskości wątroby spowodowanej czynnikami poza alkoholowymi. Porównanie i analiza miąższu nerki i wątroby (współczynnik HRI – indeks wątrobowo-nerkowy) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badania tarczycy. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy (w dniu składania oferty) systemu o moduł do fuzji obrazu USG/TK, USG/MR. Opcja dostępna na głowicach: linia oraz convex, endokawitarna. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie 3D/4D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących w trybie Low MI z możliwością analizy napływu środka kontrastującego w czasie, wewnątrz zaznaczonego obszaru. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia 3-przyciskowego pedału nożnego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję STRAIN (z prezentacją wyniku w formie Bull’s Eye) oraz STRESS ECHO | TAK |  |
|  | Inne wymagania | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Gwarancja na cały system zapewniona przez autoryzowanego dystrybutora producenta przez okres 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji aparatu | TAK |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE (certyfikat CE lub deklaracja zgodności na aparat i głowice złożone na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
|  | W cenie zakupu przeglądy okresowe (min. 1 rocznie) wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd 1 miesiąc przed zakończeniem okresu gwarancji | TAK |  |