Nr spr. DA/AM-231-58/20

Gliwice dn. 03.09.2020 r.

Załącznik nr 3:

- Specyfikacja asortymentowo – cenowa

- Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma dynamograficzna do rehabilitacji onkologicznej |  |  |  |
| Pozostałe koszty (m.in. dostawa, szkolenie) |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Platforma dynamograficzna do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| A. PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Producent / Kraj | TAK, podać |  |
| 2. | Model / typ / nr katalogowy | TAK, podać |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 | TAK |  |
| B. CERTYFIKATY JAKOŚCI |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE (deklaracja zgodności / certyfikat) | TAK |  |
| C. PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE |
| 1. | Przenośna dwupłytowa platforma dynamograficzna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z barierką zabezpieczającą | TAK |  |
| 2. | Możliwość ćwiczenia w różnychpozycjach wyjściowych | TAK |  |
| 3. | Dostępne testy: dystrybucja obciążenia, testy chodu, wstawania oraz skoków | TAK |  |
| 4. | Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym platformą | TAK |  |
| 5. | Interaktywny trening z biofeedbackiem dotyczący stabilności posturalnej, równowagi, dystrybucji obciążeń oraz koncentracji. | TAK |  |
| 6. | Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji. Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń dla terapeuty | TAK |  |
| 7. | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez terapeutów | TAK |  |
| 8. | Możliwość stworzenia testu pozwalającego na ocenę ruchu składającego się z kilku faz. | TAK |  |
| 9. | Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności. Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie : podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów oraz kształtowania prędkości. | TAK |  |
| 10. | Możliwość sterowania działaniem platformy z jednostki centralnej obsługiwanej przez terapeutę | TAK |  |
| 11. | Możliwość podłączenia dwóch kamer poprzez USB zapisującej m.in. obraz podczas prowadzenia diagnostyki | TAK |  |
| 12. | Wymiary pojedynczej platformy nie więcej niż [cm] 65x30x15 (dł. x szer. x wys.) | TAK, podać |  |
| 13 | Waga pojedynczej platformy (1 płyty) nie więcej niż 20 kg | TAK, podać |  |
| OSPRZĘT |
| 1. | Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 100 [cm]. (+/- 5%) | TAK, podać |  |
| 2. | Stabilny stojak na kółkach | TAK |  |
| 3. | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale | TAK, podać |  |
| 4. | Obsługa komputera za pomocą dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | TAK |  |
| 5. | Stojak z dedykowanym do sprzętu komputerem klasy PC - Monitor dotykowy dla terapeuty - Kamera ze statywem podłączana poprzez USB | TAK |  |
| D. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Okres gwarancji - 24 miesiące liczona od daty przekazania urządzenia do eksploatacji | TAK |  |
| 3. | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta wraz z częściami koniecznymi do ich wykonania. Ostatni przegląd urządzenia nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  |
| E. INNE |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 2. | Katalog lub folder producenta lub dystrybutora zawierający opis oferowanego urządzenia | TAK |  |
| 3. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu | TAK |  |