Zał. nr 5								Nr spr. DA/AM-231-50/22

Gliwice dn. 17.08.2022r.

##### P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E

ZADANIE NR  5

WIRÓWKA LABORATORYJNA

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2020), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Wirówka wolnostojąca, podłogowa z chłodzeniem | TAK |  |
|  | Wirówka laboratoryjna z wirnikiem i adapterami dla probówek o średnicy 13mm i 17mm. | TAK |  |
|  | Maksymalna objętość wirowania nie mniejsza niż 4 x 1000 ml | TAK, podać |  |
|  | Prędkość wirowania programowana w zakresie nie mniejszym niż 500 do 11500 rpm. | TAK, podać |  |
|  | Liczba probówek, które mogą być jednocześnie wirowane min. 140 dla probówek o średnicy 13 mm | TAK, podać |  |
|  | Zakres nastawienia temperatury nie mniejszy niż od -20°C do + 40°C (w krokach co 1°C) | TAK, podać |  |
|  | Tryb pracy ciągły i nastawny z regulacją w krokach co 1 min | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania najczęściej używanych programów wirowani min. 10 programów | TAK, podać liczbę programów |  |
|  | Możliwość wyboru funkcji delikatnego startu i zatrzymania | TAK |  |
|  | Czytelny panel sterujący wyświetlający wskazania wirowania z aktualną temperaturą, wyposażony w pokrętło do ustawiania parametrów | TAK |  |
|  | Sygnał akustyczny przy zakłóceniu pracy oraz po zakończeniu cyklu wirowania | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania różnych rotorów | TAK |  |
|  | Możliwość użycia wirnika kątowego | TAK |  |
| Wyposażenie |
|  | Rotor horyzontalny- 4 miejscowy o prędkości nie mniejszej niż 4500 rpm z 4-ma zawieszkami na probówki wraz z kompletem wkładek redukcyjnych umożliwiających odwirowywanie probówek o średnicy 13 i 17 mm | TAK |  |
| Inne |
|  | Przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące , nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta oraz wystawieniem świadectwa kwalifikacji (min. 2 przeglądy) | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  |