Załącznik: nr2

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-53/20

Gliwice, dnia 25.08.2020

Uniwersalny system retraktorów automatycznych

| Lp. | Parametry wymagane | Ilość szt | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać nazwę nr katalogowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uniwersalna Rama o wydłużonym zasięgu do ramion giętkich, z uchwytem do mocowana do stołu operacyjnego. Wspornik pionowy o dł. powyżej 40cm (+/-1cm), złącze kulowe o regulowanym kącie rozwarcia 360º, ramię poziome o średnicy około 1,3cm i dł. >48cm(+/-1cm). Jedno ramię giętkie typu Flex-Arm-Plus o regulowanej sztywności, o dł. powyżej 41cm (+/-1cm), 16-to przegubowe; zakończone uchwytem typu szybkozłączka heksagonalna z blokadą, umożliwiająca bezpośrednie wpięcie haków Nathansona, szybkozłączek klamrowych i śrubowych do wpięcia optyk, narzędzi oraz pojedynczych haków oraz do wpięcia małych ram typu DynaTrack lub mini-BOOKLER | 1 | TAK |  |
|  | Rama aluminiowa typu DYNA-Track w kształcie kwadratu, łamana, o przekątnej 18cm(+/1cm)z heksagonalnym króćcem do bezpośredniego wpięcia do szybkozłaczki ramienia giętkiego typu FLEX-Arm PLUS, kompatybilna z hakami wielorazowego użytku typu mini-Bookler oraz z hakami jednorazowego użytku na elastycznych odciągach | 1 | TAK |  |
|  | Rama stalowa, otwarta, typu mini-Bookler, o średnicy 17cm (+/-1cm) w pozycji zamkniętej, niezależne pozycjonowanie obydwu ramion, podłączenie do ramienia giętkiego typu FlexArm-Plus lub typu StrongArm poprzez heksagonalny króciec, kompatybilna z hakami wielorazowego użytku typu mini-Bookler oraz z hakami jednorazowego użytku na elastycznych odciągach | 1 | TAK |  |
|  | Uchwyt do małych haków, stalowy, z regulacją kąta ustawienia haka, kompatybilny z systemami ram typu Dyna-Track lub mini-Bookler | 8 | TAK |  |
|  | Haki różnych typów w systemie mini-Bookler do wyboru wg katalogu, dla wszystkich ram typu Dynatrack i mini-Bookler | 10 | TAK |  |
|  | Hak 3-zębny, tępy lub ostry- mini-Bookler - do wyboru wg katalogu producenta | 2 | TAK |  |
|  | Haczyki 5mm, na silikonowych odciągach, jednorazowego użytku 1op/20szt – (5x4haczyki w saszetce) | 2 op. | TAK |  |
|  | Haczyki 12mm, na silikonowych odciągach, jednorazowego użytku. "tępe" 1op/20szt – (5x4haczyki w saszetce) | 2 op. | TAK |  |
|  | Szybkozłączka klamrowa, heksagonalna, do uchwycenia optyk laparoskopowej lub narzędzi o średnicy 10mm. Okładziny złączki z tworzywa sztucznego z kontrolowanym dociskiem celem ochrony optyk | 1 | TAK |  |
|  | Szybkozłączka klamrowa, heksagonalna, do optyk i narzędzi oraz RETRAKTORÓW WĄTROBOWYCH, o średnicy 5mm. Okładziny złączki z tworzywa sztucznego z kontrolowanym dociskiem celem ochrony optyk | 1 | TAK |  |
|  | Retraktor wątrobowy, giętki, typu SNAKE, pętlowy, o długości 365mm, średnica 5mm, śruba metalowa z blokadą dalszego docisku, port Luer-Lock do mycia w myjni mechanicznej, średnica pętli> 80mm, autoklawowalny | 1 | TAK |  |
|  | Kontener aluminiowy w systemie bezobsługowym typu BIOSTOP, filtry labiryntowe, wymiary wanny 600x272x138mm, kosz stalowy z uchwytami 90 stopni o wymiarach 540x250x100mm | 1 | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | - | TAK |  |