Załącznik nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia		                             				Nr. spr. DA/AM-231-11/24

Gliwice, dnia 06.02.2024r.

Parametry techniczne (minimalne) – robot chirurgiczny

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2023, kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE (potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE) | TAK |  |
|  | Zakres zastosowań robota chirurgicznego to minimum: Chirurgia onkologiczna Chirurgia kolorektalna | TAK – opisać i wskazać certyfikację/walidację w dokumentach producenta |  |
| Parametry szczegółowe |
| KONSOLA CHIRURGICZNA – 1 szt. |
|  | Konsola chirurgiczna mobilna na podstawie jezdnej, z blokadą | TAK |  |
|  | Zapewniająca transmisję ruchów rąk operatora do ramion robotycznych, z możliwością skalowania ruchu narzędzi oraz funkcją redukcji drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów ręki operatora funkcjonalność wymagana bez względu na sposób technicznego osiągnięcia wymaganej funkcjonalności | TAK, podać ilość trybów skalowania |  |
|  | Umożliwiająca sterowanie narzędziami chirurgicznymi oraz kamerą endoskopową 3D (w każdym z ramion robotycznych). wymagane bez względu na sposób technicznego osiągnięcia wymaganej funkcjonalności, z zastrzeżeniem: Funkcja umożliwiająca automatyczne przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej- kąta prezentacji obrazu z endoskopu 30 stopni w dół i 30 stopni w górę | TAK |  |
|  | Umożliwiająca sterowanie ustawieniami systemu elektrochirurgii (co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu). Możliwość wywołania presetów systemu elektrochirurgii. Wymagana możliwość sterowania ustawieniami elektrochirurgii przez oprogramowanie robota chirurgicznego | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień (presetów) dla narzędzi elektrochirurgicznych | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja włączania i wyłączania wizualizacji znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne) zintegrowana na poziomie oprogramowania robota chirurgicznego | TAK |  |
|  | Elementy składowe konsoli: manetki sterujące (lewa i prawa), pulpit sterujący (lewy i prawy), przeglądarka stereoskopowa lub technologia wykorzystująca monitor i okulary 3D ekran dotykowy lub zestaw przycisków ręcznych do obsługi konsoli chirurgicznej i zarządzania wizualizacją panel przełączników nożnych lub zestaw przełączników ręcznych do uruchomiania elektrokoagulacji mono i bipolarnej, zarządzania endoskopem i wysprzęglania | TAK |  |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk operatora umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta. z zachowaniem kierunku ruchu, tj. ruch ręki operatora w prawo, powoduje ruch narzędzia w prawo, ruch ręki operatora w lewo powoduje ruch narzędzia w lewo, obrót manetki powoduje obrót przegubowy/artykulacyjny narzędzia zgodny z ruchem ręki operatora | TAK |  |
|  | Dostęp z konsoli chirurgicznej do : wyłącznika awaryjnego regulacji parametrów ergonomicznych konsoli chirurgicznej, zapewniających operatorom o różnej budowie ciała komfort pracy podczas zabiegów | TAK |  |
|  | Panel przełączników ręcznych lub nożnych umożliwiający co najmniej: sterowanie kamerą, przełączanie ramion robotycznych, włączanie i wyłączanie głównych sterowników ramion i narzędzi chirurgicznych (sprzęgło) sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi (aktywacja koagulacji mono i bipolarnej) | TAK |  |
|  | Możliwość włączania wizualizacji znacznika ICG z poziomu manetek sterujących konsoli chirurgicznej | TAK/NIE |  |
|  | Wizualizacja obrazu w konsoli chirurgicznej obraz pola operacyjnego z możliwością wyświetlania 2D lub 3D HD z wyświetlonymi komunikatami oraz ikonami w polu widzenia operatora dotyczącymi informacji o stanie systemu | TAK |  |
|  | Przeglądarka stereoskopowa dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D HD) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu | TAK/NIE |  |
|  | Przeglądarka stereoskopowa tworząca obraz stereoskopowy 3D HD wraz z maksymalnie dwoma obrazami pomocniczymi (ze źródeł zewnętrznych np.: USG) | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja konsoli chirurgicznej, która umożliwia operatorowi przeniesienie wzroku z pola operacyjnego przeglądarki stereoskopowej w przestrzeń sali operacyjnej, bez konieczności wyzwalania rąk z manetek sterujących, z zachowaniem stałej, niezmiennej pozycji narzędzi wewnątrz ciała pacjenta w celu uniknięcia niezamierzonych niekontrolowanych ruchów narzędzi w ciele pacjenta. Funkcjonalność zapewniona przez algorytm software polegający na zablokowaniu (zamrożeniu) narzędzi w polu operacyjnym | TAK |  |
|  | Funkcje konsoli chirurgicznej sterowane przez operatora konsoli: co najmniej w zakresie: wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie; przypisania określonej konfiguracji narzędzi do rąk; sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora; pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami; sterowania ustawieniami obrazu oraz zapisu; sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D) | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania określonej konfiguracji narzędzi do rąk i nóg operatora (elektrokoagulacji) | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość sterowania ustawieniami dźwięku (mikrofonu konsoli chirurgicznej) | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (co najmniej: obrazu z USG, CT, kamer zewnętrznych) | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość sterowanie funkcją telestracji | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja restartu systemu chirurgii robotycznej z poziomu konsoli chirurgicznej przez operatora - bez konieczności usuwania narzędzi robotocznych z pola operacyjnego w czasie restartu systemu | TAK |  |
|  | Konsola chirurgiczna z możliwości integracji z drugą Konsolą (nie stanowiącą przedmiotu zamówienia) umożliwiającą współpracę operatorów każdej z konsol, polegającą na możliwości przekazania uprawnień zarządzania wszystkimi dostępnymi narzędziami oraz endoskopem, sterowanie wirtualnym wskaźnikiem | TAK/NIE |  |
| WÓZEK ROBOTYCZNY PACJENTA |
|  | Wózek robotyczny pacjenta z: 4 szt. uniwersalnych ramion robotycznych lub 4 szt. wózków robotycznych z pojedynczymi ramionami robotycznymi ( z czego 1 szt. wózka dedykowana do endoskopu z kamerą) | TAK, podać |  |
|  | System sterowania wózkiem z automatycznymi ustawieniami wstępnymi - interface | TAK |  |
|  | Wózek/ki robotyczne mobilne | TAK |  |
|  | Napęd elektryczny wózka umożliwający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania | TAK/NIE |  |
|  | Kolumna(y) robotyczna(e) z możliwością co najmniej: obrotu ramion względem osi pionowej i poziomej, możliwością ustalenia pivotu ramion/enia robotycznych/ego | TAK |  |
|  | Kolumna(y) robotyczna(e) z możliwością obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania | TAK/NIE |  |
|  | Przeguby nastawcze służące do ustawiania ramion na platformie operacyjnej w celu ustalenia pivotu i dokowania | TAK |  |
|  | Obrotowa głowica z ramionami robotycznymi umożliwiająca podjazd i zadokowania wózka pacjenta z dowolnej strony pacjenta | TAK |  |
|  | Ramiona robotyczne wyposażone w mocowanie na narzędzia z możliwością zastosowania sterylnego, jednorazowego obłożenia ramienia robotycznego | TAK |  |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy artykulacyjne graspery co najmniej 4 typy artykulacyjne imadła co najmniej 2 typy | TAK |  |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi i specjalistycznymi narzędziami chirurgii robotycznej Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgii robotycznej do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7mm,chwytania i dysekcji jednorazowy sterylny, artykulacyjny stapler chirurgii robotycznej, z prostą końcówką bransz - o długości szycia (45 lub 60 mm) wraz z możliwością wyboru kompletu magazynków sześciorzędowych zszywek o wysokości ( w przedziale 2,5mm-4,6mm). Wielorazowa artykulacyjna klipsownica chirurgii robotycznej wielkości Medium- Large współpracujące z posiadanymi przez Zamawiającego Hem-o-Lock o numerze katalogowym 544230 (Hem-o-Lock nie stanowi przedmiotu zamówienia) Wielorazowe artykulacyjne narzędzie bipolarne o zmiennej sile zacisku bransz (mocna/słaba) Narzędzia posiadające certyfikat CE na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Endoskopy, w ramach dostawy: 1 szt. endoskopu z prostą końcówką 0°, 3D HD 3 szt. endoskopu z końcówką 30°, 3D HD wszystkie endoskopy zintegrowane z kamerą/ami o minimalnym powiększeniu optycznym 10 krotnym o minimalnym powiększeniu cyfrowym 4 krotnym wbudowany laser podczerwieni w celu wizualizacji znacznika ICG | TAK |  |
|  | Możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z ramion robotycznych wózka robotycznego, bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji kaniuli) i bez konieczności przestawiania wózka robotycznego w polu operacyjnym | TAK/NIE |  |
|  | Endoskop - możliwość sterowania funkcjami endoskopu (ustawienia kąta widzenia, horyzontu, wykonania zdjęcia) z poziomu konsoli chirurgicznej | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjami endoskopu z poziomu głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu robotycznym | TAK/NIE |  |
|  | Endoskop – automatyczne wykrywanie przez system robotyczny położenia endoskopu ( o kącie 30 stopni) bezpośrednio po zamontowaniu do ramienia robotycznego | TAK |  |
|  | Możliwość wybrania predefiniowanych ustawień wstępnych umożliwiających co najmniej: sterylne obłożenie systemu, wybór lokalizacji wózka względem pacjenta, wybór regionu anatomicznego w celu optymalnego dokowania | TAK |  |
|  | System wskaźników laserowych umożliwiających co najmniej: pozycjonowanie ramion robotycznych względem kaniuli laser poziomy wyświetlany na ścianie- w celu wizualizacji potencjalnych kolizji podczas ruchu wózka pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia limitu wysokości w celu uniknięcia kolizji z innymi elementami wyposażenia sali operacyjnej | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość „awaryjnego” otwarcia bransz narzędzi robotycznych w czasie zabiegu operacyjnego- z użyciem dedykowanego śrubokręta - bez konieczności wyjmowania narzędzi z ramienia robotycznego | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany narzędzia robotycznego na inny w czasie zabiegu operacyjnego - z pamięcią jego ostatniego położenia- w całym zasięgu ramienia robotycznego (również blisko granicy zasięgu ramienia) | TAK |  |
| SYSTEM WIZYJNY – 1 szt. |
|  | System wizyjny – zintegrowany na poziomie softwerowym z robotem chirurgicznym, na kolumnie mobilnej | TAK |  |
|  | System wizyjny - wyposażony co najmniej w: tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD Endoskopy Endoskopy automatycznie wykonujące test bieli i kalibrację 3D Źródło światła zintegrowane na poziomie software systemu robotowego monitor pomocniczy minimum 24” wyświetlający obraz z endoskopu (lewego lub prawego kanału optycznego) panel sterujący na ekranie monitora- umożliwiający regulację co najmniej: ustawienia parametrów obrazu pola operacyjnego, sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo i audio, możliwość sterowania sygnałami na zewnątrz (w konfiguracji 2D i 3D) do monitorów zewnętrznych i źródeł streamingowych Funkcja włączania i wyłączania wizualizaji znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne) możliwość włączania/wyłączania wizualizacji znacznika ICG z poziomu manetek sterujących konsoli chirurgicznej przez operatora | TAK, podać |  |
|  | Monitor toru wizyjnego wyświetlający obraz z przeglądarki 3D HD konsoli chirurgicznej, obrazy zewnętrzne (USG, CT) | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość włączania/wyłączania wizualizacji znacznika ICG z poziomu monitora toru wizyjnego | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość zmiany intensywności wizualizacji znacznika ICG z poziomu monitora toru wizyjnego | TAK/NIE |  |
| WYPOSAŻENIE ZESTAWU ROBOTA CHIRURGICZNEGO |
| Zestaw narzędzi i akcesoriów |
|  | Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonania sumarycznie 100 zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej i chirurgii kolorektalnej Zestaw narzędzi do pojedynczego zabiegu obejmuje: A) pojedyncze wykorzystanie robotycznego narzędzia wielokrotnego użytku w ilości i konfiguracji: 1. 1szt narzędzia monopolarnego 2. 1szt narzędzia bipolarnego 3. 1szt narzędzia retraktującego tkankę 4. opcjonalnie : 1 szt imadła B) pojedyncze użycie akcesoriów wielorazowego użytku: 1. 4 szt. kaniul 2. 1szt wielorazowego obturatora (tępego) 4. 1szt kabla monopolarnego łączącego narzędzie monopolarne z generatorem 5. 1 szt. kabla bipolarnego łączącego narzędzie bipolarne z generatorem C) Pojedyncze użycie elementów jednorazowego użytku: 1. adekwatną liczbę obłożeń ramion robotycznych i/lub kolumn(y) 2. adekwatną liczbę jednorazowych uszczelek do kaniul 4. ewentualną osłonę do nożyc monopolarnych (jeśli wymagane) (m. in. Wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną: trokary współpracujące z ramionami robotycznymi, obłożenia jednorazowe ramion i kolumny, kable mono-bipolarne, uszczelki jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych) Narzędzia zaawansowane do sumarycznie (łącznie) minimum 50 zabiegów; (do wyboru przez operatora z poniższej listy,1 narzędzie do 1 zabiegu): Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgii robotycznej do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7mm,chwytania i dysekcji jednorazowy sterylny, artykulacyjny stapler chirurgii robotycznej, z prostą końcówką bransz - o długości szycia (45 lub 60 mm) wraz z możliwością wyboru kompletu magazynków sześciorzędowych zszywek o wysokości ( w przedziale 2,5mm-4,6mm). Wielorazowa artykulacyjna klipsownica chirurgii robotycznej wielkości Medium- Large współpracujące z posiadanymi przez Zamawiającego Hem-o-Lock o numerze katalogowym 544230 (Hem-o-Lock nie stanowi przedmiotu zamówienia) Zestawy narzędzi i akcesoria niezbędne do ich użycia będą dostarczane sukcesywnie – do wyczerpania ilości. Narzędzia dostarczane sukcesywnie - termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od zamówienia Zamawiającego Termin przydatności do użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy | TAK, podać nazwę i nr katalogowy |  |
| System elektrochirurgii |
|  | System elektrochirurgii współpracujący z zaoferowanym robotem chirurgicznym | TAK, podać producenta, typ i opisać |  |
| Symulator |
|  | Wykonawca udostępni symulator służący do nauki i do oceny sprawności manualnej Operatorów, według wcześniej ustalonego harmonogramu. Lub: Symulator wirtualnej rzeczywistości (z programem ćwiczeń dla użytkownika – co najmniej w zakresie posługiwania się narzędziami chirurgii robotycznej – artykulacja, narzędzia mono- bipolarne, chwytanie, szycie) - służący do nauki i do oceny sprawności manualnej Operatorów | TAK |  |
| Stół operacyjny |
|  | Stół operacyjny dedykowany do współpracy z robotem chirurgicznym z następującym wyposażeniem: pilot, blat, zagłówek, podnóżek dwudzielny, materace, podpora pod rękę, pas do mocowania. Zakres pochylenia Trendelenburga: minimum 45 stopni. Zakres pochyleń bocznych: minimum 60 stopni. Zakres regulacji wysokości: minimum 50 cm. Synchronizacja wózka robotycznego pacjenta ze stołem operacyjnym - realizowana bezprzewodowo (IR/RF) Synchronizacja stołu operacyjnego z wózkiem robotycznym pacjenta umożliwiająca zmianę położenia w trakcie procedury medycznej, bez konieczności wyjmowania narzędzi chirurgii robotycznej z ciała pacjenta w przypadku współpracujących dwóch konsol chirurgicznych lub za wyjątkiem narzędzia znajdującego się poza władaniem operatora pojedynczej konsoli | TAK, podać producenta, typ i opisać |  |
| Sterylizator niskotemperaturowy |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (min. 2023) kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne sterylizatora | podać |  |
|  | Wymagane podłączenia do mediów | opisać |  |
|  | Sterylizator posiadający certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej o zgodności z PN EN ISO 14937 lub równoważnej | TAK, przedstawić dokument wraz z dostawą sprzętu. |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE (potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE). | TAK, przedstawić dokument wraz z dostawą sprzętu. |  |
|  | System produkcji urządzenia zgodny z wymogami ISO 9001 i ISO 13 485 | TAK, przedstawić dokument wraz z dostawą sprzętu. |  |
|  | Sterylizator będący urządzeniem przelotowym, wbudowanym w ścianę pomiędzy strefą czystą a sterylną Sterylizatorni. | TAK |  |
|  | Czynnik sterylizacyjny - sucha, gazowa postać nadtlenku wodoru o silnie utleniających właściwościach i o wysokiej zdolności penetracji (technologia VHP). Cykl z kilkukrotnym wtryskiem nadtlenku wodoru w fazie ekspozycji. | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do sterylizacji niskotemperaturowej - sprzętu wrażliwego na wysoką temperaturę, w tym do sterylizacji endoskopów systemu chirurgii robotycznej, optyki z oświadczeniem producenta w/w sterylizatorów niskotemperaturowych /producenta systemu chirurgii robotycznej - o kompatybilności programu sterylizacji z wymogami producenta endoskopów chirurgii robotycznej. | TAK – opisać i wskazać certyfikację/ walidację w dokumentach producenta |  |
|  | Min. 3 Programy sterylizacji: do wyboru w zależności do rodzaju sterylizowanego sprzętu: 1.Cykl do endoskopów robota o czasie max. 30 min. 2.Cykl dla narzędzi kanałowych czas max. 60 min. (np. osprzęt chirurgii robotycznej) Możliwość sterylizacji narzędzi kanałowych o średnicy min. 1 mm oraz długości min. 3m, Możliwość sterylizacji wsadów mieszanych np. endoskopu robota wraz z innym osprzętem np. endoskopami elastycznymi | TAK |  |
|  | Cykle o temperaturze max. 55 °C | TAK |  |
|  | Stężenie nadtlenku wodoru w każdym cyklu do 60% | TAK |  |
|  | Nadtlenek wodoru w roztworze gotowym do użycia dostarczany do komory bezpiecznie, w pojemnikach otwieranych / opróżnianych automatycznie w urządzeniu. Sterylizator identyfikuje automatycznie termin ważności czynnika sterylizującego specjalnym czytnikiem | TAK |  |
|  | Pojemnik zawierający nadtlenek wodoru o objętości wystarczającej do przeprowadzenia od min. 10 do 30 cykli sterylizacji (w zależności o wybranego programu). Dezaktywacja nadtlenku wodoru po procesie do wody i tlenu. | Tak, podać objętość dla każdego rodzaju programu |  |
|  | Nadtlenek wodoru pozwalający na przeprowadzenie min. 100 cykli | TAK, podać |  |
|  | Komora sterylizacyjna: wyłącznie prostopadłościenna. Możliwość równoczesnej sterylizacji 2 endoskopów systemu chirurgii robotycznej, a także wsadów mieszanych. Wymiary komory: 435 (± 3mm) x 385 (± 5mm) x 830 mm( ± 5mm) Objętość robocza komory: 140l (± 5l.) | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie komory: 2 półki bezpiecznie wysuwane na prowadnicach po stronie czystej i sterylnej. Na każdej półce po jednej tacy ze stali nierdzewnej kompatybilnej z endoskopem systemu chirurgii robotycznej, W wyposażeniu komory 2 kosze wsadowe, kompatybilne z wymiarami komory | TAK |  |
|  | Każdy program rozpoczynany od kondycjonowania. W przypadku wykrycia dużej ilości wilgoci, dosuszenie wsadu | TAK |  |
|  | Dokumentacja cykli: wyświetlacz danych dot. parametrów procesu, wybór programu, aktualny etap procesu, sygnalizacja błędów, alarmy - ekran dotykowy, automatyczna drukarka | TAK |  |
|  | Integracja sterylizatora z systemem MEDOK będącym w posiadaniu Zamawiającego. (dot. przesyłania danych o przebiegu cyklu) | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania materiałów eksploatacyjnych różnych producentów ( materiały opakowaniowe oraz testy do kontroli procesu) | TAK, potwierdzenie dołączyć do oferty |  |
|  | Prace modernizacyjne związane przystosowaniem miejsca montażu sterylizatora – po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Szkolenie stanowiskowe, podstawowe, dla techników Działu Centralnej Sterylizacji obsługujących sterylizator, w zakresie wymaganym do codziennej obsługi Szkolenie zorganizowane dla 2 zespołów techników Szkolenie zakończone wystawieniem zaświadczenia/ certyfikatu bezpiecznej obsługi sterylizatora (osobnego dla każdego przeszkolonego) | TAK |  |
|  | Szkolenie dla techników Działu Centralnej Sterylizacji w zakresie przygotowania i reprocesowania narzędzi robotycznych na wszystkich etapach. Szkolenie zorganizowane dla 2 zespołów techników Przekazanie instrukcji w języku polskim dot. w/w procedur | TAK |  |
|  | Materiały eksploatacyjne do sterylizacji (dostarczane sukcesywnie) |
|  | Rękawy folia –Tyvek [mm x m] - 75 x 100 - 150 x 100 Opakowania arkuszowe: włóknina syntetyczna polipropylenowa niebieska - 1000 x 1000 - 1200 x 1200 Opakowania arkuszowe: włóknina syntetyczna polipropylenowa zielona - 1000 x 1000 - 1200 x 1200 | [rolka] 5 10 [arkusz] 200 200 200 200 |
|  | Taśma wskaźnikowa do zamykania pakietów 19 mm szerokości 50m długości [±5] | [rolka] 20 |
|  | Wskaźniki chemiczne do kontroli pakietów - paskowe typu 4 (wieloparametrowe) | 1000 pasków |
|  | Testy chemiczne kontroli wsadu typu HELIX - przyrząd typu Helix - wskaźniki paskowe kompatybilne z w/w przyrządem | 1 szt. min. 100 pasków |
|  | Wskaźniki biologiczne z populacją min. 106 wzorcowego Geobacillus stearothermophilus - system wskaźnika zamknięty - wskaźnik szybkiego odczytu, końcowy odczyt max. po 30 min. inkubacji w temp. 60 st. | 100 szt. |
|  | Autoczytnik do inkubacji i odczytu fluorescencji szybkich wskaźników. - kompatybilny z oferowanymi wskaźnikami biologicznymi - inkubacja wskaźnika oraz automatyczny odczyt fluorescencji - możliwość równoczesnej inkubacji min 3 wskaźników (3 komory inkubacyjne) - termiczna drukarka do rejestrowania wyników inkubacji - system alarmu dźwiękowego powiadamiania | 1 szt. |
| Dodatkowe wyposażenie |
|  | wózek wsadowy (rack/stelaż) kompatybilnego z myjnią dezynfektora będącej na wyposażeniu Centralnej Sterylizatorni zamawiającego (producent: Miele model 8528PG) dla narzędzi chirurgii robotycznej wyposażony w odpowiednie złącza i przyłącza luer wraz z 2 szt. konektora endoskopowego insuflator monitor medyczny minimum 32 cale, na podstawie jezdnej 2 szt. kosza na narzędzia wielokrotnego użytku (instrumenty) i akcesoria (kaniule, kable). Kosz powinien być kompatybilny do oferowanych narzędzi chirurgii robotycznej 1 szt. lup o min 2 krotnym powiększeniu z oświetleniem 3 szt. plastikowe wanny z pokrywą i/lub kranem o długości min 650mm 10 szt. szczotek do czyszczenia narzędzi chirurgicznych - z nylonowym włosiem zlewozmywak na stronie brudnej 2 komorowy: każda z komór o dł. 650 mm | TAK, opisać |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Gwarancja 60 miesięcy | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | TAK |  |
|  | Aktualizacja software systemu chirurgii robotycznej poprzez łącze internetowe | TAK |  |
|  | Możliwość dostępu przez zespół kliniczny do pomocy technicznej robota chirurgicznego w wymiarze 24/7, również w czasie wykonywanego zabiegu. Kontakt z pomocą techniczną poprzez łącze telefoniczne z możliwością diagnostyki serwisowej online przez chronione łącze systemu chirurgii robotycznej, również w czasie wykonywania zabiegu | TAK |  |
|  | Możliwość zgłoszeń o awarii za pomocą faksu lub emaila 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum do 4 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi, dostarczona przy dostawie (w wersji papierowej i elektronicznej) | TAK |  |
|  | Dostarczenie podczas odbioru oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu sprzętu medycznego posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy – dotyczy robota chirurgicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie techniczne przeprowadzone przez pracownika serwisu - przed odbiorem sprzętu min 3 godziny | TAK |  |
|  | Dwudniowe szkolenie dla pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji robota chirurgicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie dla pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji wszystkich dostarczonych peryferyjnych urządzeń (sterylizator niskotemperaturowy, stół operacyjny, system elektrochirurgii) | TAK |  |
|  | Dotyczy robota chirurgicznego: Szkolenie stanowiskowe rozszerzone dla personelu medycznego: chirurg - operator, asystent. Szkolenia zorganizowane dla 3 zespołów (skład zespołów: operator i asystent). - szkolenie zakończone wystawieniem certyfikatu bezpiecznej obsługi robota chirurgicznego. Przystąpienie do szkolenia po protokolarnym odbiorze systemu chirurgii robotycznej. 2. Szkolenie techniczne z przygotowania robota chirurgicznego do operacji - dla zespołu instrumentariuszek/y, - szkolenie zakończone wystawieniem zaświadczenia/ certyfikatu bezpiecznej obsługi robota chirurgicznego. Przystąpienie do szkolenia po protokolarnym odbiorze systemu chirurgii robotycznej W.w szkolenia przeprowadzane we wskazanym przez Zamawiającego okresie, po dokonaniu protokolarnego odbioru robota chirurgicznego W razie potrzeby Zamawiającego możliwość wsparcia aplikacyjnego w czasie trwania gwarancji | TAK |  |
| PRACE ADAPTACYJNE |
|  | Zabudowa ścian panelowa z szafami i zegarem | TAK |  |
|  | Zabudowa panelowa sufitu z nawiewem obwodowym i oświetleniem LED | TAK |  |
|  | Wymiana wykładziny elektroprzewodzącej | TAK |  |
|  | Wymiana instalacji elektrycznej z nową rozdzielnią i transformatorowej sieci separowanej oraz niskoprądowej | TAK |  |
|  | Modernizacja automatyki wentylacji | TAK |  |
|  | Wymiana drzwi na drzwi automatyczne | TAK |  |
|  | Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu w przypadku takiej konieczności | TAK |  |
|  | Modernizacja sieci informatycznej koniecznej do prawidłowej, niezakłóconej i bezpiecznej pracy dostarczonego urządzenia (zgodnie ze standardami określonymi przez Zamawiającego w załączniku nr 2) | TAK |  |