Załącznik nr 1:

- Specyfikacja asortymentowo – cenowa

- Opis przedmiotu zamówienia

Nr. spr. DA/AM-231-68/21

Gliwice, dnia 07.09.2021r.

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem |  |  |  |
| Pozostałe koszty (m.in. dostawa, szkolenie) |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Parametry techniczne – robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, (podać) |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE (deklaracja zgodności/ certyfikat CE) | TAK |  |
|  | Urządzenie medyczne (potwierdzone stosownym dokumentem) | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem umożliwiający ćwiczenia w obrębie kończyn górnych, dolnych oraz tułowia do rehabilitacji onkologicznej | TAK |  |
|  | Robot umożliwiający wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych | TAK |  |
|  | Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne | TAK |  |
|  | Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi | TAK |  |
|  | Wbudowana reaktywna elektromiografia | TAK |  |
|  | Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia | TAK |  |
|  | Posiadający możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny) | TAK |  |
|  | Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów); | TAK |  |
|  | Możliwość połączenia robota z siecią internetową | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego | TAK |  |
| Wyposażenie robota |
|  | Fotel rehabilitacyjny z regulacją umożliwiającą dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego | TAK |  |
|  | Telewizor / monitor z stabilnym stojakiem na kołkach jezdnych (min. 42 max. 50 cali) służący jako biofeeback dla pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Tablet z przekątną ekranu powyżej 12 “ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem | TAK, podać |  |
|  | Przystawka do kończyny górnej kompatybilna z urządzeniem | TAK |  |
|  | Przystawka do barku kompatybilna z urządzeniem | TAK |  |
|  | Przystawka do przedramienia kompatybilna z urządzeniem | TAK |  |
|  | Przystawka do kończyny dolne kompatybilna z urządzeniem | TAK |  |
|  | Przystawka do stopy kompatybilna z urządzeniem | TAK |  |
|  | Przystawka do gier rehabilitacyjnych - typu kierownica kompatybilna z urządzeniem | TAK |  |
|  | Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler | TAK |  |
|  | Przewód zasilający dł. Min. 10 m | TAK, (podać) |  |
|  | 2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o dł. min. 1,5m | TAK, (podać) |  |
|  | Rozdzielacz USB 4 gniazda USB | TAK, (podać) |  |
|  | 5 paczek Elektrod EKG/EMG (50 szt) | TAK, (podać) |  |
|  | Gry rehabilitacyjne | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, (podać częstotliwość) |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |