Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Gliwice, dnia 03.09.2021r.

Parametry techniczne – wiskozymetr laboratoryjny do małych objętości próbek oraz niskich lepkości

(minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, (podać) |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Objętość próbki do zmierzenia: (0,5 – 1 ml) | TAK, (podać) |  |
|  | Lepkość w minimalnym zakresie (0,0009 – 0,0018) [Pa*s] | TAK, (podać) |  |
|  | Rozdzielczość: min. ± 1% | TAK, (podać) |  |
|  | Powtarzalność: ± 0,2% | TAK |  |
|  | Zakres regulowania temperatury: 37-40 oC | TAK, (podać) |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, (podać częstotliwość) |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |