Załącznik: nr2

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-52/20

Gliwice, dnia 25.08.2020

Parametry techniczne wirówka stołowa

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Siła wirowania rcf 21130 x g (15 000 rpm) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w min. zakresie : 100-15000, ze skokiem 50 rpm | TAK (podać) |  |
|  | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej max. 15 sekund | TAK (podać) |  |
|  | Czas zatrzymania rotora max. 16 sekund | TAK |  |
|  | Dostępne 4 rotory | TAK |  |
|  | Wyposażona w rotor na 24 probówki 1,5/2ml | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w minimalnym zakresie 30s-9h 59min, możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Głośność z pokrywą poniżej 48 dB(A) | TAK (podać) |  |
|  | Waga urządzenia bez wirnika nie większa niż 21kg | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w minimalnym zakresie: od -10 oC do +40 oC | TAK (podać) |  |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą maksymalnie 55 cm | TAK |  |
|  | Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej 4 oC | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x głęb. x wys.) 30 x 50 x 30 cm | TAK (podać) |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania | TAK |  |
|  | Nie wymagająca podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Funkcja polegająca na automatycznym wyłączeniu urządzenia po 8 godzinach bezczynności. | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą. | TAK |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego. | TAK |  |
|  | Możliwość schłodzenia komory od temperatury pokojowej do 4oC w max. czasie 8 minut. | TAK (podać) |  |
|  | Funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw. | TAK |  |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory. | TAK |  |
|  | Sterowanie klawiaturą lub klawiaturą plus pokrętłem | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |