Załącznik: nr7

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-52/20

Gliwice, dnia 25.08.2020

Parametry techniczne pipetor

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Maksymalna szybkość pipetowania ok. 13,0 mL/s. | TAK |  |
|  | Urządzenie przystosowane do użytkowania pipet szklanych oraz pipet z tworzywa sztucznego – objętość pipet od 1 do 100 mL. | TAK |  |
|  | Wyposażony w przyciski – zasysający oraz opróżniający pipetę. | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w filtr 0,45 µm. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia 190,0 (± 20,0)g. | TAK (podać) |  |
|  | Urządzenie pozwala na wykonanie ok. 5000 (przy objętości pipetowania 25 mL) cyklów pipetowań na w pełni naładowanej baterii. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w temperaturze otoczenia 5°C – 40 °C | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania o pojemności min. 500 mAh oraz ładowarkę kompatybilną z baterią. | TAK (podać) |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: statyw umożliwiający ustawienie urządzenia na blacie roboczym. | TAK |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |