Załącznik: nr8

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-52/20

Gliwice, dnia 25.08.2020

Parametry techniczne aspirator (ssak)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Zakres próżni w zakresie co najmniej: -300 do -600 mbar (regulowany) | TAK (podać) |  |
|  | Przepływ min: 8l/min | TAK (podać) |  |
|  | Aspiracja min: 17ml/s | TAK (podać) |  |
|  | Poziom hałasu max: 50 dB(A) w odległości 1m | TAK (podać) |  |
|  | Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) : 20 (±5,0) x 30 (±10,0) x 50,0 (± 10,0) cm | TAK (podać) |  |
|  | Waga nie większa niż 3,5 kg | TAK (podać) |  |
|  | Zasilanie 230V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w temperaturze otoczenia : 5°C – 40 °C. | TAK |  |
|  | System posiadające wbudowaną pompę, która zawiera w komplecie: butlę 4,0L (materiał polipropylen) wraz z uchwytem do przenoszenia, czujnik poziomu płynu i zakrętkę z szybkozłączką (PVDF), komplet węży silikonowych, ręczny dozownik | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające następujące zabezpieczenia: hydrofobowy filtr chroniący źródło, nietłukącą się butlę z zabezpieczeniem przed rozlaniem, statyw na butlę, szybkozłączki z samozamykającymi się zastawkami uniemożliwiającymi wydostanie się płynów, autoklawowane wszystkie elementy mające kontakt z płynem | TAK |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |