Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231- 1 /21

Gliwice, dnia 11.01.2021r.

Parametry techniczne – doposażenie laparoskopu (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany/ nr katalogowy (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Akcesoria fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2020) | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Adapter łączący optykę z głowicą kamery, do zmiany optyki w sterylnych warunkach, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Frez shavera 15°, średnica 4 mm, długość 12 cm; diamentowa kulka 5 mm, jednorazowe, kompatybilne z posiadanym uchwytem shaver’a firmy Karl Storz, opakowanie zbiorcze 5 szt. – 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Frez shavera 40°, bez osłonki; średnica 4 mm, długość 12 cm; diamentowa kulka 5 mm jednorazowe, kompatybilne z posiadanym uchwytem shaver’a firmy Karl Storz, opakowanie zbiorcze 5 szt. – 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Frez shavera 70°, bez osłonki, średnica 4 mm, długość 12 cm; diamentowa kulka 3,6 mm, jednorazowe, kompatybilne z posiadanym uchwytem shaver’a firmy Karl Storz, opakowanie zbiorcze 5 szt. – 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Sonda dwustronna, kulki o średnicy 1,2 i 2 mm, do odnajdywania ujścia zatoki szczękowej, długość 19 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Akcesoria kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego laparoskopem firmy Karl Storz (nr seryjny W5424) | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do każdego z akcesorii: instrukcję obsługi w języku polskim kartę gwarancyjną | TAK |  |