Załącznik nr 1 do pisma nr DA/AM-231-71/20

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

CYFROWEGO APARATU RTG DO ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH

Wykonawca:

Producent:

Model:

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | informacje ogólne |  |  |  |
| 1 | Typ/model, wytwórca | podać |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy z kompletem akumulatorów – rok produkcji 2020. Urządzenie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania oferowanej przez producenta w dniu składania oferty. | TAK, podać |  |  |
| II | Generator i lapma RTG |  |  |  |
| 1 | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Moc generatora ≥ 32 kW | Tak, podać |  |  |  |  |
| 3 | Maksymalne napięcie generatora > 133 kV | Tak, podać |  |  |  |  |
| 4 | Minimalne napięcie generatora < 40 kV | Tak, podać |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna wartość obciążenia proądowo-czasowego > 320mAs | Tak, podać |  |  |  |  |
| 6 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms | Tak, podać |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą. | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3 mm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 10 | Wielkość małego ogniska ≤ 0,7 mm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 11 | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | Tak, podać |  |  |  |  |
| 12 | Prędkość obrotów anody ≥ 3000 obr/min. | Tak, podać |  |  |  |  |
| 13 | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem. | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Filtr transparentny do badań pediatrycznych min. 1mmAl +0,1mmCu | TAK |  |  |  |  |
| III | wysięgnik i gabaryty urządzenia |  |  |  |
| 1 | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 90o | Tak, podać |  |  |  |  |
| 2 | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej (oś ramienia) ≥ +/- 180o | Tak, podać |  |  |  |  |
| 3 | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej (oś lampy) ≥ 120o | Tak, podać |  |  |  |  |
| 4 | Rotacja kolumny wokół osi pionowej ≥ +/- 250o | Tak, podać |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna wysokości ogniska od podłogi ≥ 200 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 6 | Minimalna wysokości ogniska od podłogi ≤ 68 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 7 | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 110 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 8 | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Szerokość aparatu ≤ 67 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 11 | Wysokość aparatu złożonego do transportu ≤ 140 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 12 | Waga aparatu ≤ 580 kg | Tak, podać |  |  |  |  |
| 13 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia. | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Maksymalna prędkość jazdy ≥ 4 km/h | Tak, podać |  |  |  |  |
| 15 | Możliwość pokonywania wzniesień ≥ 5˚ | Tak, podać |  |  |  |  |
| 16 | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę (antykolizyjny) | TAK |  |  |  |  |
| 17 | Funkcja precyzyjnego pozycjonowania aparatu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora. | TAK |  |  |  |  |
| 18 | Aparat wyposażony w osobne kieszenie na każdy detektor wraz z zintegrowaną ładowarką. | TAK |  |  |  |  |
| 19 | Blokada detektorów zabezpieczająca przed ich kradzieżą | Tak/Nie, podać |  |  |  |  |
| IV | DetektorY |  |  |  |  |  |
| IV.I. | Detektor 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Detektor mobilny bezprzewodowy z akumulatorem i ładowarką. | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Materiał warstwy scyntylacyjnej detektora - jodek cezu (CsI) | Tak, podać |  |  |  |  |
| 3 | Rozmiar matrycy detektora ≥ 34,5x42,5 cm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 4 | Wielkość piksela ≤ 150 µm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 5 | Liczba pixeli w matrycy detektora ≥ 6,6 Mpx | Tak, podać |  |  |  |  |
| 6 | Rozdzielczość wysokokontrastowa ≥ 3,3 lp/mm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 7 | Wytrzymałość detektora na całej powierzchni ≥ 150 kg | Tak, podać |  |  |  |  |
| 8 | Wytrzymałość detektora punktowa (na średnicy 40 mm) ≥ 90 kg | Tak, podać |  |  |  |  |
| 9 | Stopień ochrony zgodnie z klasą IP (PN-EN60529:2003)- Pierwsza cyfra charakterystyczna lub litera X | Tak, podać |  |  |  |  |
| 10 | Stopień ochrony zgodnie z klasą IP (PN-EN60529:2003)-Druga cyfra charakterystyczna | Tak, podać |  |  |  |  |
| 11 | Liczba bitów przetwarzania ≥ 12 bitów | Tak, podać |  |  |  |  |
| 12 | Waga panelu ≤ 3,5 kg | Tak, podać |  |  |  |  |
| 13 | Detektor kompatybilny z urządzeniami generującymi promieniowanie jonizujące innych producentów / wewnętrzna pamięć detektora | TAK/NIE, podać |  |  |  |  |
| IV.II. | Detektor 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Dodatkowy detektor o mniejszym formacie (mniejszym niż 35x43) waz z akumulatorem i ładowarką. | Tak, podać |  |  |  |  |
| 2 | Materiał warstwy scyntylacyjnej detektora - jodek cezu (CsI) | Tak, podać |  |  |  |  |
| 3 | Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 4 | Rozdzielczość wysokokontrastowa ≥ 3,3 lp/mm | Tak, podać |  |  |  |  |
| 5 | Wytrzymałość detektora na całej powierzchni ≥ 100 kg | Tak, podać |  |  |  |  |
| 6 | Wytrzymałość detektora punktowa (na średnicy 40 mm) ≥ 50 kg | Tak, podać |  |  |  |  |
| 7 | Stopień ochrony zgodnie z klasą IP (PN-EN60529:2003)-Pierwsza cyfra charakterystyczna lub litera X | Tak, podać |  |  |  |  |
| 8 | Stopień ochrony zgodnie z klasą IP (PN-EN60529:2003)-Druga cyfra charakterystyczna | Tak, podać |  |  |  |  |
| 9 | Liczba bitów przetwarzania ≥ 12 bitów | Tak, podać |  |  |  |  |
| 10 | Waga panelu ≤ 3,5 kg | Tak, podać |  |  |  |  |
| V | Konsola |  |  |  |
| 1 | Obsługa systemu obrazowego z monitora konsoli zintegrowanego z aparatem. | TAK |  |  |
| 2 | Monitor do przeglądania obrazów typu LCD min. 17” | TAK, podać |  |  |
| 3 | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu max. 5 sek. | TAK, podać |  |  |
| 4 | Wybór parametrów obróbki obrazu. | TAK, podać |  |  |
| 5 | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 3000 | TAK, podać |  |  |
| 6 | Regulacja okna obrazu. | TAK |  |  |
| 7 | Funkcja Zoom. | TAK, podać |  |  |
| 8 | Zarządzanie bazą pacjentów i badań. | TAK |  |  |
| 9 | Programy anatomiczne ≥ 70 | TAK, podać liczbę |  |  |
| 10 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej. | TAK |  |  |
| 11 | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej. | TAK |  |  |
| 12 | Wykonywanie pomiarów: - długości, - wartości średniej w ROI, - odchylenia standardowego w ROI. | TAK |  |  |
| 13 | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim. | TAK |  |  |
| 13 | Zintegrowany zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji na kablu oraz w postaci bezprzewodowego pilota. | TAK, podać |  |  |
| 14 | Możliwość eksportu nieprzetworzonych plików DICOM w formacie for processing. | TAK |  |  |
| 15 | Interfejs sieciowy z nielimitowanymi czasowo funkcjami: - DICOM Send, - DICOM Print, - DICOM Modality Worklist, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Modality Performed Procedure Step, - DICOM Q/R. | TAK, podać |  |  |
| 16 | Interfejs sieciowy bezprzewodowy oraz karta sieciowa ze złączem Ethernet w celu przesyłania danych z/do aparatu. | TAK, podać |  |  |
| 17 | Możliwość podpięcia nielimitowanej liczby węzłów DICOM-owych | TAK |  |  |
| 18 | Stacja akwizycyjna wraz z zainstalowaną aplikacją posiadającą niezbędne funkcje do wykonywania badania wraz z możliwością importu DICOM Modality Worklist z zewnętrznego systemu HIS/RIS posiadanego przez zamawiającego oraz możliwością weryfikacji i korekcji danych demograficznych. | TAK |  |  |
| 19 | Oprogramowanie stacji umożliwiające ręczną rejestrację pacjenta (dane demograficzne) | TAK |  |  |
| 20 | Wysyłanie obrazów do systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  |  |
| 21 | Konfiguracja węzłów DICOM na aparacie oraz DICOM Worklist | TAK |  |  |
| 22 | Dostarczone urządzenie powinno posiadać nieograniczone czasowo licencje na komunikację DICOM w zakresie (jak w pkt. V.15). Konfiguracja wymienionych parametrów DICOM możliwa do przeprowadzenia przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. | TAK |  |  |
| VI | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Osłona na oferowany detektor z uchwytem i kratką przeciwrozproszeniową. | TAK |  |  |
| 2 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych | TAK |  |  |
| 3 | Zagwarantowanie w cenie oferty aktualnych testów specjalistycznych w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |  |
| 4 | Wykonanie w cenie oferty sprawozdania z pomiarów rozkładu mocy dawki wokół urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące. | TAK |  |  |
| 5 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników, lekarzy oraz pracowników aparatury medycznej w zakresie obsługi i konserwacji zaoferowanego sprzętu w siedzibie zamawiającego (nie mniej niż 4 dni roboczych) przed podpisaniem odbioru sprzętu. | TAK |  |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem. | TAK |  |  |
| 7 | Pełna gwarancja na oferowany aparat RTG (z lampą RTG) 36 miesięcy. | TAK, podać |  |  |
| 8 | W okresie gwarancji nieodpłatny przegląd zgodnie z zaleceniami producenta (nie mniej niż 1 w roku). | TAK |  |  |
| 9 | Na oferowane wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj. : deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC lub certyfikat CE Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
| 10 | Fantomy do przeprowadzenia testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich radiografii ogólnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jedn.: Dz.U.2017 poz. 884) i polską normą PN-EN 61223-3-1, między innymi: kolimacja i geometria wiązki, pozycja i rozmiar efektywnego pola promieniowania, dynamiczny kontrast obrazu, rozdzielczość przestrzenna elementów o wysokim i niskim kontraście. | TAK, podać |  |  |
| 11 | Fantom zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jedn.: Dz.U.2017 poz. 884) równoważny standardowemu pacjentowi o grubości 2,5cm Al zapewniający pokrycie całego rejestratora obrazu. | TAK, podać |  |  |
| 12 | Dwa fartuchy ochronne RTG z kryzą na tarczycę o równoważniku osłabienia promieniowania 0,5mm Pb. | TAK |  |  |
| 13 | Dwa parawany RTG mobilne, pełne, jednoskrzydłowe (ochronność min. 1,0mmPb) o wysokości min. 180cm i szerokości: - pierwszy parawan min. 150cm z nadrukiem dekoracyjnym, - drugi parawan min. 90cm z nadrukiem dekoracyjnym. | TAK |  |  |
| 14 | Fizyczna kratka z uchwytem na detektor. | TAK |  |  |
| 15 | Statyw jezdny z uchwytem na detektor z regulacją: - orientacji detektora, - wysokości ramienia, - mocowania detektora (od min 25cm do 50cm). | TAK |  |  |

………………………………………

(podpis wykonawcy)