| LP. | PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA PODSTAWOWEGO | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny aparat do pomiaru szybkości opadania krwinek czerwonych - OB (rok produkcji nie wcześniej niż 2020) | Tak, podać pełną nazwę i producenta |  |
| 2. | Oznaczenie OB w krwi cytrynianowej (pobranej na cytrynian sodowy) | Tak |  |
| 3. | Analizator w pełni kompatybilny do systemu próżniowego pobierania krwi BD Vacutainer oraz aparatu BD Sedi 15 – będącego w posiadaniu Zamawiającego | Tak |  |
| 4. | Możliwość wstawienia do aparatu jednocześnie minimum 20 próbek | Tak |  |
| 5. | Identyfikacja próbek za pomocą czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
| 6. | Możliwość wydruku wyników z aparatu | Tak |  |
| 7. | Wyniki porównywalne do wyników uzyskiwanych referencyjną metodą Westergrena | Tak. Udokumentować porównania z metodą referencyjną |  |
| 8. | Aparat wyposażony w wewnętrzny system mieszania probówek | Tak |  |
| 9. | Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości | Tak |  |
| 10. | Jednokierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (firma Asseco) | Tak. Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy bezpłatnie protokół transmisji danych w formie elektronicznej i/lub pisemnej |  |
| 11. | W kwocie zaoferowanego Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: − dostarczenia opisu interfejsu pozwalającego na podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (Asseco) − podłączenia aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego − wykonywania w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych (jeżeli wymagany - zgodnie z zaleceniami producenta), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne − serwisowania aparatu przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria związane z bieżącą pracą oferowanego aparatu. | Tak (pisemna deklaracja Oferenta) |  |
| 12. | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną) | Tak. Podać ilość punktów serwisowych oraz pełne dane kontaktowe serwisantów |  |
| 13. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu w okresie obowiązywania umowy – wymiana aparatu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 14. | Bezpłatne szkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatora (min. 1 szkolenie) w miejscu instalacji aparatu | Tak |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z aparatem | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

data...................................