| Lp. | Parametry sprzętu | Wymóg | Parametry Oferowane (podać zakresy lub opisać, potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry analizatora |
| 1. | Analizator nie starszy niż z 2019 roku produkcji. | TAK |  |
| 2. | Analizator w pełni zautomatyzowany do wieloparametrowego PCR (Multiplex PCR) wraz z zestawem komputerowym z oprogramowaniem, czytnikiem kodów kreskowych, UPS (podtrzymujący pracę minimum 30 minut). | TAK |  |
| 3. | Analizator zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie analizatora lub/i do innych urządzeń. | TAK |  |
| 4. | Cały proces badania (izolacja DNA, amplifikacja, detekcja) przeprowadzany w systemie zamkniętym i w pełni zautomatyzowanym. | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonania badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta: plwocina, popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe, aspiraty tchawicze, wymaz z nosogardzieli, kał, płyn mózgowo-rdzeniowy bez wstępnej ekstrakcji DNA. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania badania bezpośrednio z dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA. | TAK |  |
| 7. | Maksymalny czas wykonania analizy do 90 minut. | TAK |  |
| 8. | Analizator wydaje wynik gotowy do interpretacji. | TAK |  |
| 9. | Analizator nie wymaga spełniania kryteriów lokalowych dla pracowni biologii molekularnej. | TAK |  |
| 10. | Analizator i oferowane zestawy są certyfikowane do badań in vitro CE IVD. | TAK |  |
| 11. | W przypadku pojawienia się w ofercie firmy nowego, ulepszonego zestawu spośród zaoferowanych możliwe jest jego dostarczenie w ramach istniejącej umowy – po cenach zgodnych z umową przetargową. | TAK |  |
| 12. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim w formie wydrukowanej dostarczona wraz z analizatorem. | TAK |  |
| 13. | Jednokierunkowa (z analizatora do systemu informatycznego) komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (InfoMedica, Asseco) | TAK Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy bezpłatnie protokół transmisji danych w formie elektronicznej i/lub pisemnej |  |
| 14. | W kwocie zaoferowanego Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia opisu interfejsu pozwalającego na podłączenie aparatów do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego podłączenia i pokrycia kosztów podłączenia aparatów do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego | TAK Wymagana jest pełna transmisja danych, bez konieczności instalacji dodatkowego (ponad standardowego) oprogramowania w komputerze sterującym pracą aparatu |  |
| B. Parametry zestawów |
| 1. | Testy w formie zestawów wykorzystujących metodę multiplex PCR do jednoczesnego wykrywania wielu patogenów i genów oporności na antybiotyki. | TAK |  |
| 2. | Zestawy kompletne, zawierają wszystkie konieczne odczynniki, materiały zużywalne (wyjątek: podłoża do transportu materiału klinicznego). | TAK |  |
| 3. | Odczynniki gotowe do użycia w zamkniętym układzie reakcyjnym posiadające zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub/i kontaminacją. | TAK |  |
| 4. | Testy w formie zestawów posiadają co najmniej dwie kontrole wewnętrzne umożliwiające monitorowanie poprawności wykonania badania (co najmniej kontrola przebiegu procesu badania i kontrola detekcji). | TAK |  |
| 5. | Termin ważności dostarczanych zestawów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy. | TAK |  |
| 6. | Rodzaje wykonywanych testów (oznaczeń): | TAK |  |
| 6.1. | Zestaw umożliwiający wykrywanie najczęstszych patogenów (bakterii, wirusów) powodujących zakażenia górnych dróg oddechowych bezpośrednio z wymazu z nosogardzieli. | TAK |  |
| 6.2. | Zestaw umożliwiający wykrywanie najczęstszych patogenów (bakterii, wirusów) powodujących zakażenia dolnych dróg oddechowych oraz genów oporności na antybiotyki bezpośrednio z plwociny, popłuczyn pęcherzykowo-oskrzelikowych lub aspiratów tchawiczych. | TAK |  |
| 6.3. | Zestaw umożliwiający wykrywanie najczęstszych patogenów (bakterii, wirusów, pasożytów) powodujących zakażenia/zarażenia przewodu pokarmowego z próbki kału. Oferent zapewnia odpowiednie, kompatybilne z zestawem podłoże do transportu próbek kału. | TAK |  |
| 6.4. | Zestaw umożliwiający wykrywanie najczęstszych patogenów (bakterii, grzybów) powodujących zakażenia krwi oraz genów oporności na antybiotyki bezpośrednio z dodatniego posiewu krwi. | TAK |  |
| 6.5. | Zestaw umożliwiający wykrywanie najczęstszych patogenów (bakterii, grzybów, wirusów) powodujących zakażenia układu nerwowego bezpośrednio z płynu mózgowo-rdzeniowego. | TAK |  |
| 7. | Instrukcje obsługi zestawów w języku polskim w formie wydrukowanej dostarczone wraz z analizatorem. | TAK |  |
| 8. | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego | TAK |  |
| C: Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy powinien obejmować: |
| 1. | Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia analizatora | TAK |  |
| 2. | Obsługa serwisowa świadczona przez podmiot na terenie Polski, posiadający aktualną autoryzację producenta analizatora na świadczenie serwisu (Podać nazwę i siedzibę autoryzowanego serwisu). | TAK |  |
| 3. | Przeglądy, konserwacja, naprawy, pomoc techniczno – merytoryczna bezpłatne w trakcie trwania umowy. | TAK |  |
| 4. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania analizatora w trakcie trwania umowy. | TAK |  |
| 5. | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną) | TAK |  |
| D. Gwarancje/szkolenia |
| 1. | Okres gwarancji nie może być krótszy niż czas trwania umowy (12 miesięcy) | TAK |  |
| 2. | Przeszkolenie pracowników z obsługi analizatora w miejscu instalacji aparatu | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

data...................................     												…………....................................

pieczątka i podpis Wykonawcy