| LP. | PARAMETRY ODCZYNNIKÓW | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy do oznaczania antygenów mannanowych i galaktomannanowych oraz przeciwciał anty-mannanowych i anty-galaktomannanowych metodą immunoenzymatyczną: Materiał do badań: surowica lub osocze krwi ludzkiej lub w popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe (BAL) Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania testu, uwzględniając kontrolę dodatnią i ujemną oraz materiały zużywalne – folia samoprzylepna do zabezpieczenia płytek testowych Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku: ujemnego, dodatniego i wątpliwego. Wynik stężenia antygenu wyrażony w konkretnych jednostkach Instrukcja w języku polskim dołączona do oferty (zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu) Czułość metody nie mniejsza niż 70% Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy Przy każdej dostawie testu Certyfikat jakości dla danej serii testu Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną oraz techniczną na każdym etapie wykonania procedury Wymagania graniczne dla zestawu ELISA (czytnika, płuczki i inkubatora mikropłytek): Wszystkie urządzenia wchodzące w zestaw ELISA muszą posiadać certyfikat CE Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz z oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym Czytnik musi zawierać protokoły do oznaczania przeciwciał anty-mannanowych, anty-galaktomannanowych oraz antygenów mannanowych Candida i galaktomannanowych Aspergillus wraz z możliwością wprowadzania innych protokołów – czytnik otwarty Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows w języku polskim, zawierające protokoły pomiarowe i obliczeniowe dla badań, wykonywanych w laboratorium Układ pomiarowy 8-kanałowy, układ optyczny z lampą LED, samokalibrujący Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym typu V Wbudowany interfejs do podłączenia komputera portem USB Ośmiokanałowa płuczka mikropłytkowa Inkubator czteropłytkowy Wykonawca zobowiązany jest do wszelkiej pomocy merytorycznej i technicznej W cenie oferty instalacja i aktualizacje oprogramowania Gwarancja na okres trwania dzierżawy 48 miesięcy | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

data...................................