| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do barwienia preparatów metodą Grama: Aparat w pełni automatyczny wykonujący barwienie metodą Grama przy użyciu dysz rozpylających zapewniających równomierne nakładanie barwnika Oddzielny zasobnik, rurka zasilająca, pompa i dysza spryskująca dla każdego odczynnika Całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie - brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas procesu barwienia Brak wzajemnej kontaminacji próbek Typ rotora- wyjmowany z aparatu- do wkładania szkiełek i czyszczenia Możliwość barwienia preparatów o różnej grubości- minimum 9 programów Odczynniki stosowane do barwienia gotowe do użycia, przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach Zintegrowany z aparatem pojemnik na odpady Funkcja monitorowania poziomu odczynników oraz odpadów Monitorowanie terminu ważności odczynników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia Automatyczne czyszczenie dysz dozujących odczynniki Funkcja utrwalania preparatu za pomocą etanolu lub metanolu, wybierana przez operatora Ekran dotykowy umożliwiający komunikację użytkownika z aparatem Wszystkie operacje wykonane w aparacie przechowywane w pliku w pliku dziennika, możliwym do wyeksportowania Czas pozostały do końca barwienia pokazywany na ekranie Możliwość wprowadzenia i zapamiętania protokołów barwienia Aparat spełnia wymagania aktualnie obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych (posiada certyfikat CE) Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim dołączona do oferty Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury Oferowany sprzęt kompletny, po instalacji gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych Wykonawca zapewnia wniesienie, montaż, uruchomienie sprzętu i przeszkolenie obsługi zawarte w cenie Gwarancja min. na okres trwania umowy (48 miesięcy) Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz. po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu. Wymiana całego systemu na nowy po 3 interwencjach | TAK |  |
| 2 | Wymagania do podłoży mikrobiologicznych na płytkach: Certyfikaty kontroli jakości załączone do każdej serii dostarczanych podłóż lub udostępnienie strony internetowej, na której będą dostępne wymagane dokumenty (dotyczy podłóż na płytkach i płynnych) zawierające ocenę: - kontroli biologicznej – wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC zgodnie z obowiązującymi wymogami - właściwości fizyko-chemiczne, pH, kolor, jednolita konsystencja, jednakowa grubość warstwy podłoża, jałowość, żyzność | TAK |  |
|  | Każda aktualnie zamawiana seria podłoża Mueller-Hinton zaopatrzona w Certyfikat Kontroli Jakości podłoża z uwzględnieniem uzyskanych wyników dla poszczególnych krążków z antybiotykami i szczepami wzorcowymi | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 na produkcję podłoży i odczynników – dołączony do oferty | TAK |  |
|  | Termin ważności podłóż na płytkach Petriego nie krótszy niż 6 tygodni | TAK |  |
|  | Podłoża chromogenne od jednego producenta ze względu na standaryzację odczytu | TAK |  |
|  | Odczyt na podłożach chromogennych – bezpośredni, bez konieczności używania dodatkowego sprzętu | TAK |  |
|  | Opakowanie przedmiotu umowy musi posiadać następujące dane: - nazwa - producent - numer serii - data ważności - godzina rozlania (w przypadku podłoży) - sekwencjonowanie płytek maksymalnie po 20 sztuk w opakowaniu | TAK |  |
|  | Instrukcja stosowania i użycia w j. polskim udostępniona na stronie internetowej Wykonawcy | TAK |  |
|  | Zapewnienie udziału laboratorium Zamawiającego w zewnętrznym systemie kontroli jakości wskazanym przez Zamawiającego dla oferowanych oznaczeń - 2 razy w roku | TAK |  |

data...................................