| LP. | PARAMETRY ODCZYNNIKÓW | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów: Certyfikat CE Analizator dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, spełniający wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 Pojemność komory inkubacyjno-pomiarowej min. 40 testów inkubowanych jednoczasowo System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera, drukarki, UPS System umożliwiający dwukierunkową transmisję danych i komunikację z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) Analizator będzie współpracował z Systemem Informatycznym firmy Asseco (uwzględnić podpięcie do LIS na koszt Wykonawcy) Podłączenie aparatu do oceny lekowrażliwości poprzez oprogramowanie pośredniczące w języku polskim do systemu Maldi, wykonującego identyfikację drobnoustrojów w celu połączenia wyników i przesyłania ich zdalnie do LIS Automatyczne przetwarzanie badań od chwili załadowania zainokulowanych testów do etapu interpretacji wyników System identyfikacji badań poprzez kody kreskowe zawierające informacje o rodzaju testu oraz danych pacjenta (testy wyposażone w kody kreskowe lub drukarkę kodów kreskowych dla testów w zestawie) System generujący wyniki lekowrażliwości niezależnie od wyników identyfikacji Inokulacja paneli testowych próżniowo w analizatorze lub jednorazowo do wszystkich studzienek za pomocą pipety wielokanałowej System pozwalający na ocenę lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-ujemnych, Gram –dodatnich, paciorkowców, Neisseria, Haemophilus Oznaczenie lekowrażliwości i mechanizmów oporności bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich Możliwość wykonania na analizatorze szybkich testów identyfikacyjnych w kierunku bakterii Gram- ujemnych, Gram – dodatnich, bakterii wymagających i beztlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych w czasie do 4 godz. Możliwość doboru testów o różnym składzie antybiotykowym i różnym zakresie stężeń w zależności od potrzeb laboratorium (stężenia antybiotyków powinny być w ciągu geometrycznym zgodnie z rekomendacjami EUCAST) Oprogramowanie zgodne z obowiązującymi Rekomendacjami Eucast Wykonawca zapewnia bezpłatną aktualizację EUCAST w czasie trwania umowy Oprogramowanie z systemem ostrzegania zgodnym z zasadami EUCAST zawierające wprowadzony zestaw ostrzeżeń i komentarzy z możliwością dopisywania własnych reguł laboratorium Aktualizacja nowych wersji oprogramowania z modyfikacjami zgodnie z wymogami EUCAST w trakcie trwania umowy, możliwość wykonania aktualizacji poprzez zmianę reguł bez konieczności oczekiwania na aktualizację producenta Oprogramowanie w systemie Windows pozwalające na dopasowanie reguł oraz raportów do potrzeb laboratorium, możliwość opracowywania raportów epidemiologicznych Instrukcja w języku polskim dołączona do oferty Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury Oferowany sprzęt kompletny, po instalacji gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych Wykonawca zapewnia wniesienie, montaż, uruchomienie sprzętu i przeszkolenie obsługi zawarte w cenie Gwarancja min. na okres trwania umowy (48 miesięcy) Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz. po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu. Wymiana całego systemu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych | TAK TAK TAK |  |
| 2. | Zapewnienie udziału laboratorium Zamawiającego w zewnętrznym systemie kontroli jakości wskazanym przez Zamawiającego dla oferowanych oznaczeń - 2 razy w roku | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

data...................................