| LP. | PARAMETRY ODCZYNNIKÓW | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile i toksyny A i/lub B: Test jednoetapowy, kasetkowy Wykrywanie GDH, toksyny A i/lub B w próbkach kału ludzkiego; Próbka dozowana tylko do jednej studzienki Możliwość wykonania testu bez potrzeby zamrażania materiału badanego przez 72 h od pobrania Możliwość wykonania testu z podłoży transportowych Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia (kontrola dodatnia, ujemna, koniugat, pipetki) Każda kasetka indywidualnie pakowana; Kasetka testowa posiadająca kontrolę wewnętrzną, sprawdzającą poprawność wykonania testu Próg detekcji: - GDH – nie gorsza niż 0,8 ng/ml; - toksyna A – nie gorsza niż 0,7 ng/ml; - toksyna B – nie gorsza niż 0,2 ng/ml; Ulotka w języku polskim, zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu, w tym wpływie konsystencji materiału badanego dołączona do oferty przetargowej Informacje o reakcjach krzyżowych, powinny uwzględniać wirusy, bakterie, oraz substancje interferujące Czułość i swoistość wyznaczona względem metody referencyjnej tj. tkankowej i/lub bakteryjnej dla minimum 1000 próbek | TAK |  |
| 2. | Test do wykrywania Laktoferyny Test immunochromatograficzny, jednoetapowy, kasetkowy Wykrywa ludzką laktoferynę w próbkach kału; W zestawie probówki z buforem, skalowane pipetki, kontrola dodatnia (oczyszczona ludzka laktoferyna) Każda kasetka indywidualnie pakowana; Wyniki do 15 minut po naniesieniu próbki Możliwość wykonania testu z próbki do 2 tygodni bez zamrażania | TAK |  |
| 3. | Test do wykrywania antygenów Norowirusa Test immunochromatograficzny, jednoetapowy, kasetkowy Wykrywa antygeny genogrupy I i II w próbkach kału; Osobne linie testowe dla genogrupy I i II Każda kasetka indywidualnie pakowana; Czułość min.95%; Specyficzność min.95% vs metoda RT-PCR ; Wyniki do 15 minut po naniesieniu próbki | TAK |  |
| 4. | Test do wykrywania antygenów Cryptosporidium, Giardia Test immunochromatograficzny, jednoetapowy, kasetkowy Wykrywa antygeny Cryptosporidium parvum i Giardia lamblia w próbkach kału ludzkiego; W zestawie kontrola dodania; Każda kasetka indywidualnie pakowana; Określenie reakcji krzyżowych z innymi patogenami układu pokarmowego. Wyniki do max.15 minut po naniesieniu próbki | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

data...................................