Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-20/21

Gliwice, dnia 18.03.2021r.

Parametry techniczne – bronchofiberoskop do trudnych intubacji

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Endoskop z wbudowanym źródłem światła – dioda LED | TAK |  |
|  | Zintegrowany w rękojeści monitor LCD o przekątnej min. 3,5” z możliwością dezynfekcji w myjni lub sterylizacji gazowej | TAK, podać |  |
|  | Endoskop kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego myjnią Olympus ETD | TAK |  |
|  | Rotacja jednostki kamery (lewo /prawo) 90o / 90o | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-50 mm | TAK, podać |  |
|  | Załączona karta pamięci SD o pojemności min. 2 GB | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość zapisywanych zdjęć min. 1280 x 960 | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość zapisywanych filmów SHQ (min. 640x480) i HQ (min. 320x240) | TAK, podać |  |
|  | Format video - MPEG | TAK |  |
|  | Średnica końcówki dystalnej 5,1 mm | TAK |  |
|  | Średnica sondy 5,2 mm; | TAK |  |
|  | Kanał roboczy 2,6 mm; | TAK |  |
|  | Pole widzenia 90o | TAK |  |
|  | Zginanie Góra/Dół 180o/130o | TAK |  |
|  | Długość robocza: 600 mm | TAK |  |
|  | Kąt regulacji monitora LCD min. 0o -120o | TAK, podać |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy: 2 szt. | TAK |  |
|  | Ładowarka kompatybilna z oferowanym akumulatorem | TAK |  |
|  | Adapter pozwalający na przyłączenie do posiadanej myjni Olympus ETD | TAK |  |
|  | Ręczny tester szczelności kompatybilny z endoskopem | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |