Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-49/21
                                                             					            Gliwice dn. 09.06.2021r.

Parametry techniczne – urządzenie do rozmrażania szpiku

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Możliwość suchego rozmrażania zamrożonych preparatów | TAK |  |
|  | Możliwość rozmrażania od 1 do 4 preparatów | TAK, (podać) |  |
|  | Czas rozmrażania pojemnika o pojemności ok. 200ml -max. 4 minuty | TAK (podać) |  |
|  | Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 30 cm x 35 cm x 60 cm. (+/-10%) | TAK, (podać) |  |
|  | System alarmowy monitorujący temperaturę, czas rozmrażania, informujący o przekroczeniu zadanej temperatury, upływie czasu rozmrażania | TAK |  |
|  | Alarm informujący o wycieku preparatu z pojemnika | TAK |  |
|  | Kontrola procesu rozmrażania przez niezależne czujniki temperatury | TAK, (podać) |  |
|  | Przezroczysta pokrywa | TAK |  |
|  | Bezpośredni wybór opcji rozmrażania komórek macierzystych | TAK |  |
|  | Wyświetlacz temperatury i czasu rozmrażania | TAK |  |
|  | Waga max. 20 kg | TAK |  |
|  | Konstrukcja komory rozmrażającej umożliwia łatwą dezynfekcję w przypadku nieszczelności pojemnika -zaokrąglone rogi oraz materiał odporny na działanie środków dezynfekujących | TAK |  |
|  | Pojemniki z preparatem nie mają bezpośredniego kontaktu z medium grzewczym | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki protokołów | TAK |  |
|  | Temperatura ogrzewania od min. 37°C, z możliwością regulacji do 43°C (+/-1°C) | TAK,(podać) |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) - dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika | TAK |  |