Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-46/21
                                                             					            Gliwice dn. 08.06.2021r.

Parametry techniczne – programator (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Programator kompatybilny z urządzeniami wszczepialnymi firmy Biotronik Sp. z o.o., umożliwiający przeprogramowanie Stymulatorów, ICD oraz CRTD w/w firmy. | TAK |  |
|  | Wymiary (dł. x sz. x wys.): nie więcej niż 50 x 35 x 15 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga: max. 11 kg | TAK, podać |  |
|  | Wyciągany ekran o regulowanym kącie nachylenia | TAK |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia: > 3 porty USB > 2 złącza kabli (kabel EKG, głowica programująca) | TAK, podać |  |
|  | Drukarka termiczna do drukowania w czasie rzeczywistym > Rozmiar papieru, liczba kartek 11,2 x 12,5 x 210 Drukowanie zewnętrzne przez Bluetooth lub USB | TAK, podać |  |
|  | Głowica programująca o wymiarach (dł. x sz. x wys.): 15x10x5 cm ± 1 cm Długość przewodu: 3 m ± 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Telemetria RF | TAK |  |
|  | System operacyjny: Zintegrowany Windows XP Wewnętrzny dysk twardy min. 40 GB | TAK, podać |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: > Głowica programująca > Kabel zasilający > Rysik > Kabel EKG (PK-222) > Klamra elektrody EKG > Papier do drukarki > Adapter USB Bluetooth > Adapter VGA | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |