OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA NR 1: MEBLE ZE STALI KWASOODPORNEJ I NIERDZEWNEJ

Przedmiot: Meble ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej

| LP. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE (uzupełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakład: DL/OCHD (poz. 1 z SAC 2.1) Stolik Zabiegowy – 10 szt. |
|  | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. | Tak, opisać |  |
|  | Wyposażony w 2 szt. szyny instrumentalnej. | Tak, opisać |  |
|  | Na wyposażeniu miska uchylna ze stali nierdzewnej o średnicy 220mm (+/- 10mm) i poj. 2,5 l (+/- 0,1l). | Tak, opisać |  |
|  | Wyposażony w jeden blat z pogłębieniem o wymiarach: 450 x 500 mm (+/- 10mm). | Tak, opisać |  |
|  | Stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25 x 25 mm (+/- 2mm). | Tak, opisać |  |
|  | Dwa uchwyty do prowadzenia. | Tak, opisać |  |
|  | Stolik wyposażony w 4 kółka o średnicy 100mm (+/- 10mm), przynajmniej 2 kółka posiadające blokadę. | Tak, opisać |  |
|  | Stolik posiadający jedną szufladę o wymiarach: 450x500x155 mm (+/- 10mm) wysokość frontu 130mm (+/- 10mm) | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary stolika (bez wyposażenia opcjonalnego): Szer. x gł. x wys. 570x550x900 mm (+/- 10mm). | Tak, opisać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Zakład: DL/PP (poz. 2 z SAC 2.1) podnóżek ze stali kwasoodpornej – 1 szt. |
|  | Podest chirurgiczny jednostopniowy. | Tak, opisać |  |
|  | Podest w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. | Tak, opisać |  |
|  | Stopień wykonany z blachy ryflowej WL, zapobiegającej poślizgowi. | Tak, opisać |  |
|  | Podest posadowiony na czterech nóżkach z możliwością wypoziomowania. | Tak, opisać |  |
|  | Co najmniej jedna z nóżek wyposażona w stopkę z regulacją w zakresie 20mm | Tak, opisać |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary (szer. X gł. X wys.): 500 x 300 x 300 mm (+/- 15 mm) | Tak, opisać |  |
|  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jkością zgodnie z EN ISO 13485:2016 lub równoważny | Tak, opisać |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | ZAKŁAD: DL/PP (poz. 3 z SAC 2.1) Regał magazynowy ze stali kwasoodpornej-2 szt. |
|  | Regał magazynowy ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 | Tak, opisać |  |
|  | Regał magazynowy 4 półkowy, półki pełne, wzmocnione. Nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki | Tak, opisać |  |
|  | Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm | Tak, opisać |  |
|  | Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie | Tak, opisać |  |
|  | Półki o nośności min. 100 kg. Montaż półek nie wymagający śrub | Tak, opisać |  |
|  | Nośność regału min. 500 kg | Tak, opisać |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary (szer. gł. wys.): 1. 2100x590x2500mm (+/-20mm) - 1 szt. 2. 2600x430x2500mm (+/-20mm) – 1szt | Tak, opisać |  |
|  | Regał powinien posiadać deklarację zgodności z PN-83-M-78321 lub równoważną do udostępnienia Zamawiającemu na żądanie na etapie realizacji zamówienia | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Zakład: DL/PP, DN/DKN CWBK (poz. 4 i 5 z SAC 2.1) Stolik Mayo – 5 szt. |
|  | Stolik do instrumentów chirurgicznych typu "MAYO" z hydrauliczną regulacją wysokości blatu | Tak, opisać |  |
|  | Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 | Tak, opisać |  |
|  | Blat zagłębiony z możliwością obrotu o 360 stopni | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja wysokości blatu 920 x 1380 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Układ jezdny składający się z 3 kół o średnicy 50 mm, wszystkie koła z hamulcem. | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary blatu (szer. x gł.): 750 x 500 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak, opisać |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) - do udostępnienia Zamawiającemu na żądanie na etapie realizacji zamówienia | Tak |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 lub równoważne - do udostępnienia Zamawiającemu na żądanie na etapie realizacji zamówienia | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Zakład: DL/PP (poz. 6 z SAC 2.1) Stół opatrunkowy – 1 szt. |
|  | 3 - sekcyjny stół opatrunkowy |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości |  |  |
|  | Nisko opuszczane leże umożliwiające przełożenie pacjenta z wózka inwalidzkiego |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości 46-91 cm |  |  |
|  | Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową |  |  |
|  | Podstawa z systemem poziomowania, wyposażona w wysuwane koła jezdne |  |  |
|  | Wyposażony w uchwyt na jednorazowe prześcieradło |  |  |
|  | Leże i zagłówek tapicerowane bezszwową tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale; tkanina trudnozapalną zgodnie z normą EN1021 lub równoważną, posiadająca wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną o gramaturze min. 650 g/m2 |  |  |
|  | Nośność min 260kg |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
|  | Zakład: DA/DK (poz. 7 z SAC 2.1) Regał nierdzewny do magazynu – 5 szt. |
|  | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej | Tak, opisać |  |
|  | Regał z pięcioma 5 półkowy gretingowymi umożliwiającymi przepływ powietrza, bezpieczny w użytkowaniu i czyszczeniu | Tak, opisać |  |
|  | konstrukcja regału spawana , stabilna i trwała | Tak, opisać |  |
|  | Obciążenie półki regału nie mniej niż 70 kg/m2. |  |  |
|  | Regal wyposażony w regulowane stopki w zakresie +25/-5 mm. | Tak, opisać |  |
|  | Pólki regału bezpieczne o łagodnych nieostrych krawędziach, odporne na załamania | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary (szer. gł. wys.): 1250x550x1850mm (+/-50mm) | Tak, opisać |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE, oznaczenie nośności regału i półki, instrukcja obsługi w j. polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  wszystkie czynności związane z dostawą, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletnym montażem i ustawieniem w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym.

______________________, dnia _____________________

(miejscowość)

_______________________________________

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)