OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA NR 2: FOTELE/KOZETKI DLA PACJENTA

Przedmiot: Fotele / kozetki dla pacjenta

| LP. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE (UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakład: DK/KTS/OH (poz. 1 z SAC 2.2) Fotel do pobierania krwi – 1 szt. |
|  | Fotel przeznaczony do pobierania krwi na stabilnej metalowej podstawie malowanej proszkowo. | Tak opisać |  |
|  | Wyposażony jest w dwa podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, na boki) Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm (+/- 1 cm) Regulacja wysokości podłokietników: 20 cm (+/- 1 cm) Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180° | Tak opisać |  |
|  | Wymiary: Szer. x głęb.. x wys.: 800x800x1250 mm (+/- 10mm) | Tak opisać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 130 kg | Tak opisać |  |
|  | Opacie regulowane za pomocą sprężyny gazowej. Regulacja kąta oparcia: 93° - 180° (+/- 5°) | Tak opisać |  |
|  | Siedzisko, oparcie i podłokietniki fotela tapicerowany tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale; tkanina trudnozapalną zgodnie z normą EN1021 lub równoważną, posiadająca wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną o gramaturze min. 650 g/m2 | Tak opisać |  |
|  | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym – do wyboru z min. 10 kolorów | Tak opisać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak opisać |  |
|  | Zakład: DL/CDLP (poz. 2 z SAC 2.2) Fotel dla pacjenta z możliwością konwersji do pozycji leżącej – 8 szt. |
|  | Fotel z funkcją leżanki posiadający możliwość ustawienia dwóch stałych pozycji(siedzącej oraz leżącej) z ergonomicznym oparciem oraz wysokimi podłokietnikami | Tak opisać |  |
|  | Solidna stalowa konstrukcja z regulacją pochylenia oparcia między 125˚ a 145˚ | Tak opisać |  |
|  | Wyposażony w 4 łożyskowane kółka jezdne (2 kółka kierunkowe i 2 kółka z blokadą) | Tak opisać |  |
|  | Wyposażony w kieszeń boczną | Tak opisać |  |
|  | Fotel tapicerowany tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale; tkanina trudnozapalną zgodnie z normą EN1021 lub równoważną, posiadająca wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną o gramaturze min. 650 g/m2 | Tak opisać |  |
|  | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym – do wyboru z min. 10 kolorów | Tak opisać |  |
|  | Wymiary: Pozycja siedząca: Szerokość: 680mm +/- 20mm Głębokość 870mm +/- 20mm Wysokość: 1070 mm +/- 20mm Siedzisko: 520 x 550 mm+/- 20mm Pozycja leżąca: Szerokość: 680mm +/- 20mm Głębokość 1620mm +/- 20mm Wysokość: 900 mm +/- 20mm Siedzisko: 520 x 990 mm+/- 20mm | Tak opisać |  |
|  | Nośność min. 135 kg | Tak opisać |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  |
|  | Zakład: DL/CDLP (poz. 3 z SAC 2.2) Kozetka – 2 szt. |
|  | Stalowa konstrukcja pokryta lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, a także na aktywne środki dezynfekcyjno-myjące. | Tak opisać |  |
|  | Wyposażona w uchwyt na prześcieradło jednorazowe | Tak opisać |  |
|  | Wymiary: dług. x szer. x wys.: 1900x550x550 mm (+/- 15mm) | Tak opisać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180kg | Tak opisać |  |
|  | Regulacji kąta pochylenia segmentu zagłówka min. +45°-30° +/- +5° (za pomocą układu zapadkowego) | Tak opisać |  |
|  | Leże i zagłówek tapicerowane tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale; tkanina trudnozapalną zgodnie z normą EN1021 lub równoważną, posiadająca wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną o gramaturze min. 650 g/m2 | Tak opisać |  |
|  | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym – do wyboru z min. 10 kolorów | Tak opisać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  |
|  | Zakład: DK/ZR, DL/ZRDO (poz. 4 i 5 z SAC 2.3) Kozetka mobilna – 3 szt. |
|  | Stalowa konstrukcja pokryta lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, a także na aktywne środki dezynfekcyjno-myjące. | Tak opisać |  |
|  | Wyposażona w kółka jezdne z czego dwa z blokadą | Tak opisać |  |
|  | Wyposażona w uchwyt na prześcieradło jednorazowe | Tak opisać |  |
|  | Wymiary: dług. x szer. x wys.: 1880x550x510 mm (+/- 10mm) | Tak opisać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180kg | Tak opisać |  |
|  | Regulacji kąta pochylenia segmentu zagłówka min. 40° (za pomocą układu zapadkowego) | Tak opisać |  |
|  | Leże i zagłówek tapicerowane tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale; tkanina trudnozapalną zgodnie z normą EN1021 lub równoważną, posiadająca wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną o gramaturze min. 650 g/m2 | Tak opisać |  |
|  | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym – do wyboru z min. 10 kolorów | Tak opisać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak opisać |  |
|  | Zakład: DL/CDLP (poz. 6 z SAC 2.2) Stanowisko do poboru krwi – 2 szt. |
|  | Stanowisko do pobierania krwi na stabilnej metalowej podstawie malowanej proszkowo. | Tak opisać |  |
|  | Wyposażony w dwa podłokietniki i zagłówek | Tak opisać |  |
|  | Wymiary: Szer. x głęb. x wys.: 800x780x1280 mm (+/- 10mm) | Tak opisać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 120 kg | Tak opisać |  |
|  | płynna regulacja kąta pochylenia oparcia oraz zagłówka | Tak opisać |  |
|  | Siedzisko, oparcie i podłokietniki fotela tapicerowane tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale; tkanina trudnozapalną zgodnie z normą EN1021 lub równoważną, posiadająca wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną o gramaturze min. 650 g/m2 | Tak opisać |  |
|  | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym – do wyboru z min. 10 kolorów | Tak opisać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak opisać |  |
|  | Zakład: DK/ZR (poz. 7 z SAC 2.3) Wózek z barierkami – 1 szt. |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, w kolorze białym | Tak, Opisać |  |
|  | Długość wózka 2040 mm (+/- 20 mm) | Tak, Opisać |  |
|  | Szerokość wózka 780 mm (+/- 20 mm) | Tak, Opisać |  |
|  | Leże wózka 2-segmentowe o wymiarach 1950 mm (+/- 20 mm) x 650 mm (+/- 20 mm) | Tak, Opisać |  |
|  | Leże wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | Tak, Opisać |  |
|  | Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową w zakresie minimum 0-70° | Tak, Opisać |  |
|  | Wózek umożliwiaj uzyskanie pozycji Trendelenburga i Anty- Trendelenburga w zakresie min. - 12/+ 9 stopni. | Tak, Opisać |  |
|  | Regulacja sekcji pleców realizowana za pomocą sprężyny gazowej. | Tak, Opisać |  |
|  | Zakres regulacji wysokości: 500-900 mm (+/- 20 mm) | Tak, Opisać |  |
|  | Dźwignia regulacji wysokości umieszczona po obu stronach wózka | Tak, Opisać |  |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy co najmniej 150 mm, trzy z nich hamulcem i jedno z blokadą kierunkową | Tak, Opisać |  |
|  | Barierki boczne lakierowane proszkowo, składane, o długości ¾ leża | Tak, Opisać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 180 kg | Tak, Opisać |  |
|  | Elastyczne odbojniki w 4 narożnikach | Tak, Opisać |  |
|  | Podstawa wózka z tworzywowa, łatwa do utrzymania w czystości | Tak, Opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery gniazda na statyw do kroplówek w rogach leża. Statyw dostarczany razem z wózkiem | Tak, Opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w obu końcach w wygodne, rączki do jego prowadzenia z uchwytami | Tak, Opisać |  |
|  | Zdejmowany materac o grubości min. 5 cm w pokrowcu oddychającym, antystatycznym, zmywalnym w wybranym kolorze | Tak, Opisać |  |
|  | Wyposażenie: - kosz na rzeczy osobiste pacjenta - uchwyt na jednorazowe prześcieradło | Tak, Opisać |  |
|  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE. | Tak |  |
|  | Produkt musi posiadać atesty: - atest trudnozapalności (EN 1021-1, EN 1021-2 lub normy równoważne) - atest higieniczny | Tak |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, Podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  wszystkie czynności związane z dostawą, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletnym montażem i ustawieniem w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym.

______________________, dnia _____________________

(miejscowość)

_______________________________________

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)