OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA NR 3: SZAFA METALOWA

Przedmiot: Szafa metalowa

| LP. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE (UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakład: DPW (poz. 1 z SAC 2.3) Szafa metalowa – 1 szt. |
|  | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową | Tak opisać |  |
|  | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo, wyposażone w uchwyt typu C. | Tak opisać |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | Tak opisać |  |
|  | Wewnątrz szafy trzy półki, czyli cztery przestrzenie. Półki regulowane wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową. | Tak opisać |  |
|  | Półki o nośności min. 100 kg | Tak opisać |  |
|  | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak opisać |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek. | Tak opisać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne szafy (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 400 x 1800 mm (+/- 10mm). | Tak opisać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  wszystkie czynności związane z dostawą, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletnym montażem i ustawieniem w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym.

______________________, dnia _____________________

(miejscowość)

_______________________________________

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)