Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia		                             		                         	 Nr. spr. DA/AM-231- 9/23

Gliwice, dnia 01.02.2023r.

Parametry techniczne – analizator składu ciała

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
|  | Klasy dokładności: MDD: CLASS lla, NAVI: CLASS III ISO 9001, CE | TAK |  |
| Wymagane parametry pomiarowe |
|  | Masa ciała | TAK |  |
|  | Indeks Masy Ciała (BMI) | TAK |  |
|  | Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) | TAK |  |
|  | Tkanka Tłuszczowa % (BF%) | TAK |  |
|  | Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej | TAK |  |
|  | Całkowita Masa Mięśni (kg) | TAK |  |
|  | Całkowita Masa Mięśni (%) | TAK |  |
|  | Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) | TAK |  |
|  | Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg | TAK |  |
|  | PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) | TAK |  |
| Wymagane parametry pomiarowe dla segmentów |
|  | Masa Mięśni w Segmentach | TAK |  |
|  | Segmentowa Tkanka Tłuszczowa % | TAK |  |
| Wymagane parametry pomiarowe z oprogramowaniem |
|  | Masa Mięśni Szkieletowych | TAK |  |
|  | Masa Wody Wewnątrzkomórkowej (ICW) | TAK |  |
|  | Masa Wody Zewnątrzkomórkowej (ECW) | TAK |  |
|  | Stosunek TBW/ECW | TAK |  |
|  | Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg) | TAK |  |
|  | Wiek Metaboliczny | TAK |  |
|  | Masa Minerałów Kostnych | TAK |  |
|  | Masa Protein | TAK |  |
| Wymagane parametry pomiarowe dla segmentów z oprogramowaniem |
|  | Masa Tkanki Beztłuszczowej w Segmentach | TAK |  |
|  | Masa Mięśni w Segmentach | TAK |  |
|  | Masa Tkanki Tłuszczowej w Segmentach | TAK |  |
|  | Ocena Masy Mięśni Nóg | TAK |  |
|  | Segmentowa Impedancja | TAK |  |
|  | Segmentowa Reaktancja/Rezystancja | TAK |  |
|  | Segmentowa Równowaga Masy Mięśni | TAK |  |
|  | Segmentowy Kąt Fazowy | TAK |  |
|  | Wskaźnik Masy Mięśni w Segmentach | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Zasilanie: 230 V AC (50 Hz) | TAK, podać |  |
|  | Zakres prądu: 18VA | TAK, podać |  |
|  | Metoda pomiaru: bioimpedancja elektryczna, 8 elektrod | TAK, podać |  |
|  | Pomiar z wykorzystaniem 3 częstotliwości: 5, 50, 250 kHz | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: ±0.1 kg | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz: kolorowy LCD | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Pamięć: 50 000 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana klawiatura do wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |
|  | Przesyłanie danych: port USB | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisu danych na karcie SD | TAK |  |
|  | Waga urządzenia maksimum: 15,5kg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia: 350mm X 600mm X 1200mm +/-10% | TAK, podać |  |
|  | Wymiary platformy: 350mm X 350mm X 95mm +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Funkcja tary: 0-10 kg z dokładnością co 0.1 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru trybu sylwetki: Normalny, Sportowiec | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru osób w zakresie od 5 do 99 lat | TAK, podać |  |
|  | Możliwość połączenia z dedykowanym oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie platformy: min. 270 kg | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating | TAK |  |
|  | Kąt Fazowy | TAK |  |
|  | Indeks Sarkopenii | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta. Gwarancja obejmująca uszkodzenia spowodowane na skutek nieprawidłowej eksploatacji czy z winy pacjenta | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne (jeżeli wymagane) zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |