Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231- 50 /21

Gliwice, dnia 11.06.2021r.

Parametry techniczne – Elektroda bierna do diatermii (minimalne parametry techniczne) – 6 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Wielorazowa elektroda bierna do diatermii | TAK |  |
|  | Elektroda powrotna pacjenta w formie maty żelowej wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Elektroda współpracująca z powszechnie stosowanymi, izolowanymi generatorami do elektrochirurgii posiadanymi przez Zamawiającego (ERBE i Valleylab) | TAK |  |
|  | Elektroda indukcyjna | TAK |  |
|  | Elektroda z dwoma wyprowadzeniami do diatermii | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z dwoma diatermiami równocześnie | TAK |  |
|  | Elektroda o min. rozmiarach 90 x 50 {cm} | TAK |  |
|  | Elektroda przezierna dla promieniu RTG | TAK |  |
|  | Możliwość podgrzania i kompatybilność z urządzeniami do ogrzewania pacjenta | TAK |  |
|  | Elektroda przyjazna dla skóry pacjenta – brak podrażnień skóry | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej | TAK |  |
|  | Możliwość stosowanie jako materac przeciwodleżynowy | TAK |  |
|  | Kabel wielorazowy do diatermii chirurgicznej z końcówką do posiadanej przez Zamawiającego diatermii chirurgicznej prod. Valleylab – 6 szt. | TAK |  |
|  | Kabel wielorazowy do diatermii chirurgicznej z końcówką do posiadanej przez Zamawiającego diatermii chirurgicznej prod. ERBE – 6 szt. | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Termin przydatności elektrody min 24 miesiące od daty dostawy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |