Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia		                             		  		            Nr. spr. DA/AM-231-64/22

Gliwice, dnia 20.09.2022r.

Parametry techniczne – fotel laryngologiczny

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Fotel laryngologiczny w pełni elektryczny z płynną elektryczną regulacją wysokości w zakresie co najmniej 550mm-850mm oraz regulacja oparcia co najmniej +10° a -90°. Sterowanie podnoszeniem i składaniem za pomocą przycisków nożnych. | TAK, podać |  |
|  | Płyta podnóżka, część podudzia, oparcie i podłokietniki rozkładane synchronicznie do pozycji leżącej. | TAK |  |
|  | Obrót fotela w zakresie min. 100° w prawo i 100° w lewo z blokadą w dowolnej pozycji. | TAK |  |
|  | Podstawa fotela płaska o średnicy min. 70 cm. | TAK, podać |  |
|  | Fotel wyposażony w wysuwane kółka z podstawy w celu jego przesunięcie. Kółka blokowane centralnie | TAK |  |
|  | Wymiary i dane techniczne • Szerokość siedziska min. 50 cm • Głębokość siedziska min. 40 cm • Wysokość całkowita 135 – 165 cm • Całkowita szerokość max. 70 cm • Powierzchnia łóżka (pozycja płaska) z podnóżkiem 200 x 70 cm +/- 5% • Powierzchnia łóżka (pozycja płaska) bez podnóżka 180 x 70 cm +/- 5% • Nachylenie oparcia do pozycji całkowicie płaskiej | TAK, podać |  |
|  | Bezszwowa tapicerka ułatwiająca utrzymanie fotela w czystości (możliwość wyboru koloru tapicerki min. 4 kolory) | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki z regulacją kąta nachylenia umożliwiające także odchylenie w płaszczyźnie poziomej. Możliwość podniesienia podłokietników, co umożliwi dostosowanie do indywidualnych preferencji Pacjenta. Podłokietniki wyposażone dodatkowo w przezroczystą osłonę PCV, oraz uchwyty umożliwiające bezpieczne zawieszenie pilota. | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela kolumnowa umożliwiająca dezynfekcję. | TAK |  |
|  | Brak trudno dostępnych powierzchni materacy, w celu łatwej dezynfekcji. Materac segmentu siedziska oraz segmentu nożnego wykonany jako jeden element, co umożliwia skuteczną dezynfekcję. | TAK |  |
|  | Możliwość zakupu oraz wymiany tapicerki po jej uszkodzeniu, lub zużyciu. | TAK |  |
|  | Obciążenie fotela nie powodujące jego uszkodzenia minimum 200kg. Możliwość wykonywania wszystkich ruchów pod wymaganym obciążeniem. | TAK |  |
|  | Przezroczysta osłona chroniąca tapicerkę segmentu nożnego przed uszkodzeniem, lub zabrudzeniem obuwiem pacjentów. | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w podgłówek/poduszkę z regulacją wysokości w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Pacjenta. Możliwość demontażu podgłówka/poduszki | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |