# Załącznik: nr 1

# Opis przedmiotu zamówienia

# Nr spr. DA/AM-231-18/24

# Gliwice dn. 15.03.2024r.

Parametry techniczne – koncentrator

| Lp. | Parametry wymagane/ lub równoważne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Wymagany certyfikat producenta i autoryzowanego serwisu ISO 9001 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE (certyfikat/deklaracja zgodności) | TAK, podać |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Modularny system próżniowego zagęszczania próbek składający się z termostatowanej komory próżniowej z regulacją temperatury i czasu, wielopozycyjnych rotorów, bezolejowej pompy próżniowej oraz wymrażacza par (-105oC) umożliwiającego pracę z szerokim spektrum rozpuszczalników o niskiej temperaturze wrzenia (agresywnych), takich jak: chloroform, octan etylu, aceton, chlorek metylenu, heksan | TAK |  |
|  | Aluminiowa komora próżniowa pokryta Teflonem zapewniającym odporność na szeroki zakres rozpuszczalników | TAK |  |
|  | Osłonięta, ogrzewana szklana pokrywa zapobiegająca kondensacji z blokadą zapewniającą bezpieczeństwo próbek i użytkowników | TAK |  |
|  | Mikroprocesorowy kontroler umożliwiający programowanie trybu (manualny / automatyczny), czasu i temperatury procesu z minimum 3 standardowymi programami: - dla rozpuszczalników wodnych, - dla rozpuszczalników niskowrzących jak acetonitryl / metyloamina, - dla rozpuszczalników z kwasem trifluorooctowym o koncentracji do 0,1% i możliwością zapisu minimum 3 programów Użytkownika. | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD lub LED (wyświetlający min.: temperaturę, czas i tryb pracy) | TAK, podać |  |
|  | Interface USB umożliwiający transmisją danych do PC | TAK, podać |  |
|  | Programowanie temperatury w zakresie: - pokojowa, - regulowana od 35 do 80oC w krokach co minimum 5K | TAK, podać |  |
| M | Stała prędkość obrotowa ok. 1300 rpm | TAK, podać |  |
|  | Programowanie czasu grzania: od 1 min do 9 godzin 59 minut lub grzanie ciągłe | TAK |  |
|  | Programowanie czasu wirowania: od 1 minuty do 9 godzin 59 minut, ciągłe lub sterowane ręcznie | TAK |  |
|  | Wymiary modułu wirowania nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 330 x 460 x 360 mm | TAK, podać |  |
|  | Waga modułu wirowania nie więcej niż 26 kg | TAK, podać |  |
|  | Moduł pompy próżniowej, cyfrowego miernika próżni, wymrażacza par -105oC, pułapki chemicznej oraz butelki kondensacyjnej wraz z 2 litrami płynu transferu ciepła | TAK |  |
|  | Wydajność: minimum 30 litrów/min | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna próżnia nie gorsza niż 0,8 mbar | TAK, podać |  |
|  | Komplet węży łączących moduły koncentratora | TAK |  |
|  | Rotory: - na probówki o pojemności 1,5 ml - minimum 64 pozycji, - na fiolki 1-dram 4 ml o wymiarach 15 x 45 mm – minimum 24 pozycji | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Zagwarantowane bezpłatne naprawy urządzenia w przypadku awarii w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Uwaga:	deklarowane parametry muszą być potwierdzone załączonym oryginalnym materiałem prospektowym producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektu w języku angielskim.