Zał. nr 1 										Nr spr. DA/AM-231-8/23

Opis przedmiotu zamówienia 						                Gliwice dn. 17.01.2023r.

Harmonogram dostawy źródeł kalibracyjnych dla Pracowni Scyntygrafii  oraz Diagnostyki PET DK/ZMN w 2023 r.

| L.p. | DK/ZMN | Rodzaj źródła | Ilość sztuk | Nieprzekraczalny termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pracownia Scyntygrafii | Źródło punktowe Co-57 (1.85 MBq, model PHI-0124) | 2 | Do 01 Września |
| 2 |  | Źródło płaskie Co-57 (555 MBq, model MED 3709) | 1 | Do 30 listopada |
| 3 |  | Spot Marker Co-57 (3.7 MBq, model SM-057-100U) | 8 | Do 10 tygodni od podpisania umowy |
| 4 |  | Pen Point marker Co-57 (3.7 MBq, model PP-057-100U) | 2 |  |
| 5 | Pracownia Diagnostyki PET | Źródło cylindryczne Ge-68 2.491 mCi (88.48 MBq, model EG-0318-2.4M ) | 1 | Do 30 listopada |
| 6 |  | Źródło liniowe Ge-68 o aktywności 2x1.2 mCi (2x44.4 MBq, model HEGL-0080-1.2M – komplet składający się z 2 prętów) | 1 |  |

##### P A R A M E T R Y  T E C H N I C Z N E

1. Źródło punktowe Co – 57 do testów podstawowych gamma kamer (2 szt.):

| 1.INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Numer katalogowy | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji źródła - 2023 | TAK |  |
| 2. OPIS PARAMETRÓW |
| 1 | Źródło pojedynczo zakapslowane – kapsułka ze stali kwasoodpornej w uchwycie z osłoną głowicy kapsuły | TAK |  |
| 2 | Aktywność źródła | 1.85 MBq ± 15% |  |
| 3 | Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności | TAK |  |

2. Źródło płaskie Co – 57 do testów podstawowych gamma kamer (1 szt.):

| 1.INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Numer katalogowy | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji źródła - 2023 | TAK |  |
| 2. OPIS PARAMETRÓW |
| 1 | Wymiary zewnętrzne źródła | Dokładnie 638 x 454 mm |  |
| 2 | Wymiary części aktywnej źródła | Dokładnie 610 x 419 mm |  |
| 3 | Aktywność źródła | 555 MBq ± 15% |  |
| 4 | Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności | TAK |  |

3. Spot marker Co-57 do wyznaczania orientacji położenia pacjenta  (8 szt.):

| 1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Numer katalogowy | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji źródła – 2023 | TAK |  |
| 2. OPIS PARAMETRÓW |
| 1 | Aktywność źródła | 3.7 MBq ± 15% |  |
| 2 | Wymiary źródła | 25.4x3x6.35 mm, kształt dysku |  |
| 3 | Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności | TAK |  |

4. PEN POINT marker Co-57 „długopis” do wyznaczania orientacji położenia pacjenta (2 szt.)

| 1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Numer katalogowy | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji źródła – 2023 | TAK |  |
| 2. OPIS PARAMETRÓW |
| 1 | Aktywność źródła | 3.7 MBq ± 15% |  |
| 2 | Marker punktowy zawiera Co-57 w matrycy z żywicy na końcu pręta z anodyzowanego aluminium o długości 13.7 cm | TAK |  |
| 3 | Pręt w kształcie długopisu wkręcany w mosiężną nasadkę, osłaniający punkt aktywny | TAK |  |
| 4 | Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności | TAK |  |

5. Źródło cylindryczne Ge-68 do kontroli jakości systemu PET (Siemens mCT Biograph):

| 1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Numer katalogowy | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji źródła – 2023 | TAK |  |
| 2. OPIS PARAMETRÓW |
| 1 | Aktywność źródła | 2.491 mCi ± 15% |  |
| 2 | Źródło cylindryczne | TAK |  |
| 3 | Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności | TAK |  |

6. Źródło liniowe Ge-68 do kontroli jakości systemu PET (Siemens mCT Biograph):

| 1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Numer katalogowy | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji źródła – 2023 | TAK |  |
| 2. OPIS PARAMETRÓW |
| 1 | Aktywność źródła | 2 x 1.2 mCi (± 15%) |  |
| 2 | Źródło liniowe | TAK |  |
| 3 | Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności | TAK |  |