Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia		                             								Nr. spr. DA/AM-231-80/21

Gliwice, dnia 09.11.2021r.

SPECYFIKACJA ASORTYMETOWO - ILOŚCIOWA

| Pełna nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagania i parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia | ilość zamawiana | Cena netto op/cena brutto op. ¦PLN] | Wartość netto /brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw dozymetryczny do weryfikacji radioterapii stereotaktycznej składający się z: Matrycy dozymetrycznej Fantomu pomiarowego Dedykowanego oprogramowania | - wymiary czynnej powierzchni pojedynczego detektora - nie większe niż 0,5 mm x 0,5 mm, - odległość między środkami detektorów =< 2,5mm, - obecność znaczników umożliwiających weryfikację położenia zestawu przy użyciu procedury fiducial tracking na aparacie CyberKnife, - możliwość importu plików rozkładów dawek w tym z systemów planowania radioterapii Precision i Multiplan firmy Accuray, - automatyczna korekcja wyników pomiarów ze względu na czynniki wpływające np. zależność kątowa, odległość pomiaru, - umowa gwarancyjna obejmująca przegląd zestawu oraz aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania matrycy pod koniec okresu gwarancyjnego - insert umożliwiający pomiary przy wykorzystaniu błon typu gafchromic na aparacie CyberKnife | 1 |  |  |