Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231- 25 /21

Gliwice, dnia 25.03.2021r.

Parametry techniczne – neuronawigacja (doposażenie)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany (nazwa, nr katalogowy) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE |  |  |
|  | Kompatybilność z neuronawigacją (FIAGON Tracey s/n TM-0090) | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Wskaźnik rejestracyjny, nie sterylny, wielokrotnego użytku bez ograniczeń, zakończony kulką o średnicy 5 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik, nie sterylny, wielokrotnego użytku bez ograniczeń współpracujący z podkładkami samoprzylepnymi – 1 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik, nie sterylny, wielokrotnego użytku bez ograniczeń – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wskaźnik nawigacyjny, giętki, średnica 2,8mm, możliwość sterylizowania w autoklawie, nawigowana końcówka, wielokrotnego użytku, pozwala na zarejestrowanie pacjenta – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wskaźnik nawigacyjny giętki, średnica 1,5mm, możliwość sterylizowania w autoklawie, nawigowana końcówka, wielokrotnego użytku, pozwala na zarejestrowanie pacjenta – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wskaźnik nawigacyjny, średnica 1,5mm, możliwość sterylizowania w autoklawie, nawigowana końcówka, wielokrotnego użytku – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wskaźnik nawigacyjny dedykowany do dostępu przedniego, możliwość sterylizowania w autoklawie, nawigowana końcówka, wielokrotnego użytku – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ssak nawigowany 3mm, giętki, średnica 4mm, możliwość sterylizowania w autoklawie, nawigowana końcówka, wielokrotnego użytku – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ssak nawigowany, średnica 3mm, nawigowana końcówka w kształcie "oliwki", możliwość sterylizowania w autoklawie, wielokrotnego użytku – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ssak nawigowany, średnica 4mm, nawigowana końcówka w kształcie "oliwki", możliwość sterylizowania w autoklawie, wielokrotnego użytku, gniazdo w uchwycie pozwalające na zmianę intensywności ssania – 1 szt. | TAK |  |
|  | Skrobak, możliwość sterylizowania w autoklawie, wielokrotnego użytku, nawigowana końcówka – 2 szt. | TAK |  |
|  | Adapter Universal do nawigacji sztywnych narzędzi o cylindrycznym przekroju o średnicach zew. 3-5mm, możliwość sterylizowania w autoklawie, wielokrotnego użytku – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przedłużacz, nie sterylny, do instrumentów współpracujących z nawigacją Fiagon – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przedłużacz, nie sterylny, do localizerów współpracujących z nawigacją Fiagon – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podkładka nie sterylna samoprzylepna, jednorazowego użytku, pakowana w opakowaniu zbiorczym a'10 szt. – 10 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |