Załącznik: nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231- 25 /21

Gliwice, dnia 25.03.2021r.

Parametry techniczne – Detektor promieniowania gamma (minimalne parametry techniczne) – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Detektor promieniowania gamma o energii min. 20 keV | TAK, podać |  |
|  | Kolimator wolframowy zapewniający eliminację promieniowania tła | TAK |  |
|  | Możliwość detekcji Tc99m, I123, I125, I131, Co57, In 111 bez konieczności zmian ustawień urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość detekcji dwóch różnych izotopów jednocześnie | TAK |  |
|  | Funkcja uśredniania zliczeń z 10 s | TAK |  |
|  | Funkcja kumulacji zliczeń z 10 s | TAK |  |
|  | Funkcja odcinania tła | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy, wszystkie elementy urządzenia umieszczone w sondzie | TAK |  |
|  | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zliczeń, ekran OLED o przekątnej min. 1,4 cala. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne, ładowanie urządzenia w walizce służącej do przechowywania oraz transportu. | TAK |  |
|  | Waga całego urządzenia max. 250 g. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć ustawień parametrów pracy | TAK |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy śródoperacyjnej | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK |  |