Załącznik: nr 5

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231- 25 /21

Gliwice, dnia 25.03.2021r.

Parametry techniczne – SSAK (minimalne parametry techniczne) – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Ssak przenośny, wyposażony w uchwyt do przenoszenia na podstawie jezdnej. Wymiary: - wysokość ssaka max: 250mm - szerokość max: 400mm - głębokość max: 200mm | TAK, podać |  |
|  | Waga max: 4,5kg | TAK, podać |  |
|  | Filtr antybakteryjny. Do ssaka należy dołączyć 10 zapasowych filtrów | TAK |  |
|  | Przepływ min: 30 L/min | TAK, podać |  |
|  | Maximum vacuum (podciśnienie) 84kPa / 630mmHg | TAK, podać |  |
|  | Tryb pracy: ssanie ciągłe (na zasilaniu sieciowym) | TAK |  |
|  | Płynna regulacja mocy ssania za pomocą pokrętła | TAK |  |
|  | Wskaźnik ssania | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora, czas pracy na akumulatorze min. 1 godz. | TAK, podać |  |
|  | Kompatybilny z pojemnikami firmy Duolux Medical | TAK |  |
|  | Wyposażony w litrowy pojemnik na wydzielinę | TAK |  |
|  | Kabel zasilający | TAK |  |
|  | Dren do ssaka z końcówką do cewnika | TAK |  |
|  | Ssak wyposażony w wózek jezdny | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, paszport urządzenia, kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, podać częstotliwość |  |