Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia		                             		                         	 Nr. spr. DA/AM-231-42/23

Gliwice, dnia 05.05.2023r.

Parametry techniczne – instrumentarium do mikrochirurgii

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Instrumentarium fabrycznie nowe (rok produkcji 2023), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego Nie dopuszcza się narzędzi po regeneracji | TAK, podać |  |
|  | Katalog/ prospekt/ folder lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem | TAK |  |
|  | Wszystkie zaoferowane wyroby oznakowanie znakiem CE potwierdzone certyfikatem CE | TAK, podać klasę wyrobu |  |
|  | Instrumentarium posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Nożyczki dyssekcyjne delikatnie zakrzywione, końcówki zaokrąglone, wykonane ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, długość ostrzy 12 mm, uchwyt okrągły, średnica uchwytu 8 mm, powierzchnia uchwytu karbowana - 20 szt. | TAK | Model: Producent: Nr katalogowy: |
|  | Pęseta mikrochirurgiczna, wykonana ze stali nierdzewnej, prosta, długość całkowita 180 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, uchwyt płaski, szerokość uchwytu 9 mm, powierzchnia uchwytu karbowana - 20 szt. | TAK | Model: Producent: Nr katalogowy: |
|  | Pęseta mikrochirurgiczna, wykonana ze stali nierdzewnej, prosta, długość całkowita 135 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, uchwyt płaski, szerokość uchwytu 9 mm, powierzchnia uchwytu karbowana - 20 szt. | TAK | Model: Producent: Nr katalogowy: |
| Pozostałe parametry |
| 1. | Opakowania oferowanych wyrobów maja zawierać informacje: nr katalogowy wyrobu, nazwę wyrobu, nazwę wytwórcy | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji, mycia, dezynfekcji i warunków sterylizacji oferowanego instrumentarium w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z instrumentarium w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |