Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr. spr. DA/AM-231-36/21

Gliwice, dnia 30.04.2021r.

Parametry techniczne – podnośnik pacjenta z akcesoriami (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | Tak, podać |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | Tak, podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | Tak |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Podnośnik na podstawie jezdnej | Tak |  |
|  | Teleskopowo wysuwana kolumna podnośnika za pomocą umieszczonego wewnątrz siłownika. Rozwiązanie zapewnia stałą odległość między pacjentem a kolumną podnośnika na każdej wysokości | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości przy pomocy siłownika elektrycznego | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator ładowany w zewnętrznej ładowarce. W komplecie dwa akumulatory i ładowarka dla zapewnienia ciągłej pracy | Tak |  |
|  | Udźwig podnośnika: - z ramą do transferu pacjentów w pozycji siedzącej min.: 220 kg - z ramą do transferu pacjentów w pozycji leżącej min.: 150 kg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia do podnośnika trzech typów ram do podnoszenia pacjentów: - rama do podnoszenia pacjentów w pozycji siedzącej - rama do podnoszenia pacjentów w pozycji leżącej - rama dwupunktowa | Tak |  |
|  | Elektryczne sterowana sztywna czteropunktowa rama do zaczepienia nosideł zatrzaskowych z pacjentem w pozycji siedzącej. Rama umożliwia zmianę pozycji pacjenta z siedzącej do półleżącej bez wysiłku personelu przy pomocy pilota opiekuna (bez konieczności dodatkowych manualnych zabiegów) | Tak |  |
|  | Dziesięciopunktowa rama do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej | Tak |  |
|  | Możliwość użycia różnego typu nosideł klipsowych i pędowych: - nosidła transportowe - nosidła toaletowe - nosidła kąpielowe - nosidła do pacjentów leżących - pasy umożliwiające zaczepienie noszy zbierakowych - kamizelka do nauki chodu - nosidła jednopacjentowe | Tak |  |
| Wyposażenie |
|  | - Nosidło transportowe miekkowyściełane, posiadające w części nożnej grubszy, komfortowy materiał zmniejszający ucisk na uda pacjenta -rozmiar L i XL - po 3 szt. z każdego rozmiaru, - Nosidło/nosze do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej rozmiar XL – 1 szt., - Prześcieradło transportowe - 2szt. | Tak, podać |  |
|  | Rama wyposażona w mechanizm blokujący pozwalający na łatwy i bezpieczny montaż i demontaż na maszcie podnośnika bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzenia poprzez przewodowy pilot opiekuna oraz panel sterowania umieszczony na kolumnie urządzenia | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w cztery skrętne kółka, z czego min. dwa z hamulcem | Tak |  |
|  | Zakres podnoszenia min. 1300 mm podnośnik pozwala na podniesienie pacjenta z podłogi | Tak |  |
|  | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji złożonej : 750 mm (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej: 1200 mm (+/-50 mm) | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami: góra / dół, rozstawem nóżek podstawy jezdnej oraz zmianą pozycji ramy do pozycji siedzącej odbywa się przy pomocy panelu umieszczonego na kolumnie podnośnika oraz przewodowym pilocie | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy wyposażony w ciekłokrystaliczny, podświetlany wyświetlacz. Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczącej poziomu naładowania akumulatora, czasie użytkowania, waga pacjenta oraz informacje o przeciążeniu wagi | Tak |  |
|  | Pilot wyposażony w zaczep umożliwiający powieszenie go np. na uchwycie podnośnika | Tak |  |
|  | Podnośnik wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający przygniecenie pacjenta, który automatycznie zatrzymuje opuszczanie po napotkaniu przeszkody | Tak |  |
|  | Podnośnik wyposażony w system ręcznego, awaryjnego opuszczania w przypadku awarii funkcji elektrycznych | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wagę pacjenta. Waga III klasy. Waga pacjenta wyświetlana na pilocie opiekuna z dokładnością do 0,1 kg. Zakres ważenia 220 kg +/- 10 kg Możliwość wyświetlania wagi netto i brutto | Tak, podać |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika | Tak |  |