Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-44/21                                                          Gliwice, dnia 20.05.2021r.

Parametry techniczne – pulsoksymetr ręczny przenośny (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat CE dla urządzeń medycznych | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Pulsoksymetr ręczny przenośny | TAK |  |
|  | Przeznaczony do pomiaru saturacji i pulsu u dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Kolorowy Wyświetlacz LCD typu OLED | TAK |  |
|  | Wyświetlane parametry: SpO2, PR, Plesmogram, wskaźnik pulsu | TAK |  |
|  | Alarm audio-wizualny parametrów fizjologicznych i technicznych | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia dolnych i górnych granic alarmowych dla SpO2 oraz PR | TAK |  |
|  | Pamięć dla min. 30 pacjentów, zapamiętywanie danych pomiarowych min. 72 godzin | TAK |  |
|  | SpO2: Zakres pomiaru: min. 0%-99% | TAK, podać |  |
|  | SpO2: Rozdzielczość: 1% | TAK, podać |  |
|  | Puls: Pomiar w zakresie min. 30-250 bpm (uderzeń na minutę) | TAK, podać |  |
|  | Puls: dokładność: 1bpm | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe wymienne | TAK |  |
|  | Dodatkowo minimum dwa akumulatory w zestawie | TAK, podać |  |
|  | Ładowarka do akumulatorów | TAK |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączenie po 1 minucie bezczynności | TAK |  |
|  | Waga: max. 300g | TAK, podać |  |
|  | Dołączony klipsowy czujnik SpO2 dla osoby dorosłej (2 szt.) oraz dziecka ( 1 szt.) | TAK, podać |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Katalogi/ prospekty zawierające opisy oferowanego sprzętu - załączyć do Oferty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |