Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-43/23

Gliwice dn. 10.05.2023r.

Parametry techniczne – wideolaryngoskop do trudnych intubacji (minimalne parametry techniczne) 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, (podać) |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2023), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Wideolaryngoskop z kompletem nakładek / łyżek jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran LED min. 3,5” | TAK, (podać) |  |
|  | Wymiary ekranu 95 mm x 70 mm x 15 mm +/- 10% | TAK, (podać) |  |
|  | Ekran obrotowy min. 180° w poziomie, kąt nachylenia min. 100° w pionie | TAK, (podać) |  |
|  | Źródło światło: LED | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 640 x 480 | TAK, (podać) |  |
|  | Format ekranu 4:3 | TAK |  |
|  | Odświeżanie ekranu min. 30 FPS (klatek na sekundę) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość kamery 2.0 M pikseli | TAK |  |
|  | Kamera wyposażona w soczewkę z systemem przeciw zaparowaniu | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia, min. 800 luksów | TAK |  |
|  | Możliwość robienia zdjęć (.jpg), nagrywania wideo (.mp4) | TAK |  |
|  | Transfer danych do PC przez port microUSB | TAK |  |
|  | Akumulator litowy 3,7 V | TAK, (podać) |  |
|  | Czas pracy min. 120 min | TAK |  |
|  | Wskaźnik poziomu akumulatora na ekranie | TAK |  |
|  | Pojemność akumulatora min. 3 400 mAh | TAK, (podać) |  |
|  | W zestawie ładowarka sieciowa 100-240V, 50-60Hz | TAK, (podać) |  |
|  | Czas ładowania nie więcej niż 8 godzin | TAK, (podać) |  |
|  | Waga wideolaryngoskopu max. 320 g | TAK, (podać) |  |
|  | Wewnętrzna karta pamięci o pojemności min. 4 GB | TAK, (podać) |  |
|  | Dostępne nakładki jednorazowego użytku z poliwęglanu w rozmiarach #1; #2; #3; #4; #DX3 (do trudnej intubacji) | TAK |  |
|  | Trwała obudowa wieolaryngoskopu wykonana z ABS | TAK |  |
|  | Torba ochronna na wideolaryngoskop i akcesoria | TAK |  |
|  | Wyposażenie w dostawie: ' nakładka jednorazowego użytku, rozmiar typu MAC 3 - 5 szt. " nakładka jednorazowego użytku, rozmiar typu MAC 4 - 5 szt. " nakładka jednorazowego użytku do trudnej intubacji, rozmiar typu MAC DX3 - 5 szt. | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) – jeżeli wymagane | TAK, (podać częstotliwość) |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |