Załącznik: nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-44/21

Gliwice, dnia 20.05.2021r.

Parametry techniczne – pulsoksymetr klipsowy (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat CE dla urządzeń medycznych | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Pulsoksymetr klipsowy/ przenośny na palec | TAK |  |
|  | Wyniki pomiarów (SP02 /HR) w formie cyfrowej oraz jako wykres | TAK |  |
|  | Wyświetlacz OLED (minimum: dwa wyraźne kolory) | TAK |  |
|  | Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 6cm x 4cm x 3cm (+/-0,5cm) | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 70-99% (+/-2% przy >70%) | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 30-240bpm (+/-1% przy >100bpm) | TAK, podać |  |
|  | Minimum 6 trybów orientacji ekrany (ważne np. dla osób leworęcznych) | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne (1,5V /AAA) z automatycznym wyłączaniem i wskaźnikiem zużycia baterii | TAK, podać |  |
|  | Waga 50g +/-10% (razem z bateriami) | TAK, podać |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Katalogi/ prospekty zawierające opisy oferowanego sprzętu - załączyć do Oferty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |