Załącznik: nr 2

Opis przedmiotu zamówienia		                             				Nr. spr. DA/AM-231-79/21

Gliwice, dnia 09.11.2021r.

Parametry techniczne – stolik automatyczny do mikroskopu konfokalnego z oprogramowaniem (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Stolik automatyczny z oprogramowaniem do mikroskopu konfokalnego LSM710 AxioObserver Z1 posiadanego przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Napęd piezoelektryczny, enkodery liniowe | TAK |  |
|  | Zakres ruchu co najmniej 130 x 100 mm | TAK (podać) |  |
|  | Prędkość maksymalna co najmniej 100 mm/s | TAK (podać) |  |
|  | Rozdzielczość 0,1 µm lub mniejsza wartość | TAK (podać) |  |
|  | Powtarzalność +/- 0,6 µm lub mniejsza wartość | TAK (podać) |  |
|  | Dokładność absolutna 3 µm lub mniejsza wartość | TAK (podać) |  |
|  | Kontroler stolika z interfejsami: CAN, USB, RS232, sygnały synchronizacji BNC | TAK |  |
|  | Sterowanie przy pomocy joysticka | TAK |  |
|  | Moduł oprogramowania sterujący stolikiem automatycznym Moduł oprogramowania kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem ZEN sterującym mikroskopem LSM 710 AxioObserver | TAK |  |
|  | Automatyczne skanowanie predefiniowanych obszarów preparatu | TAK |  |
|  | Akwizycja obrazów z zaprogramowanej listy pozycji | TAK |  |
|  | Obsługa map korekcji ostrości, funkcji łączenia obrazów XY oraz korekcji równomierności oświetlenia pola widzenia | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod trwania gwarancji) | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych nakładów finansowych | TAK |  |
|  | Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji stolika | TAK |  |