__________________________________________________________

__________________________________________________________

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zakup samochodu osobowego

dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

##### P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę – NALEŻY PODAĆ LUB OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE POJAZDU |
|  | Producent* |  |
|  | Marka* |  |
|  | Model* |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021, model aktualnie wytwarzany przez producenta |  |
|  | Pojazd spełniający wymagania techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy |  |
|  | Pojazd posiadający homologację typu WE, wystawioną zgodnie z art. 70a ustawy Prawo o ruchu drogowym |  |
| PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE POJAZDU |  |
|  | Zainstalowana sygnalizacja uprzywilejowania w ruchu drogowym (świetlna oraz dźwiękowa): Sygnały dźwiękowe: sygnały o zmiennym tonie; poziom dźwięku nie niższy niż 120dB, syrena dźwiękowa o mocy minimum 100 W, włączenie sygnałów dźwiękowych niemożliwe bez równoczesnego włączenia sygnału świetlnego, możliwość wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej, a pozostawienie świetlnej - jednym przyciskiem, umiejscowienie sygnałów dźwiękowych np. w pobliżu przedniej atrapy-grilla - nie między silnikiem, a kabiną. |  |
|  | Sygnał świetlny: homologacja R65, belka led, lub dwie mini belki o wysokości poniżej 11 cm, umieszczone na dachu w przedniej części przy lewej i prawej krawędzi oraz w tylnej części dachu mini belka / kogut, a także w przedniej atrapie silnika, włączenie oraz wyłączanie świetlnych sygnałów uprzywilejowania, bez sygnałów dźwiękowych jednym, łatwo dostępnym przyciskiem powinien być widoczny z każdej strony pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu słonecznym i nie powinien oślepiać innych uczestników ruchu, Cała sygnalizacja zarówno dźwiękowa jak i komplet oświetlenia muszą być włączane i wyłączane jednym łatwo dostępnym przyciskiem. |  |
|  | Ilość miejsc 8 lub 9 (wraz z kierowcą) |  |
|  | Minimum 8 biegów + wsteczny |  |
|  | Silnik wysokoprężny (Diesel) o mocy powyżej 170 KM |  |
|  | Norma emisji spalin Euro 6 |  |
|  | Długość całkowita max. 5400 mm |  |
|  | Szerokość wraz z lusterkami poniżej 2300 mm |  |
|  | Wysokość wraz z zamontowaną sygnalizacją uprzywilejowania poniżej 2100 mm |  |
|  | Długość wnętrza bagażnika (od ostatniego rzędu siedzeń do tylnej klapy) minimum 650 mm |  |
|  | Elektrycznie zamykane/otwierane drzwi przesuwne z prawej i lewej strony przedziału pasażerskiego |  |
|  | Tapicerka foteli ze sztucznej skóry / skóry (łatwozmywalna) |  |
|  | Kolor srebrny metalik |  |
|  | Siedzenie kierowcy z podłokietnikiem |  |
|  | Elektrycznie regulowane, podgrzewane lusterka |  |
|  | Start-stop |  |
|  | Uchwyty przy wejściach do pojazdu |  |
|  | Światła led lub ksenon z funkcją halogenów lub led/ksenon+halogeny |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna/półautomatyczna, nawiew na wszystkie rzędy siedzeń |  |
|  | Radio z głośnikami również w tylnej części pojazdu oraz Android-Auto |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, obszyta |  |
|  | Czujniki parkowania |  |
|  | Kamera cofania |  |
|  | Czujnik zmierzchu i deszczu (regulujący pracę wycieraczek) |  |
|  | Asystent, czujnik martwego pola / asystent zmiany pasa ruchu |  |
|  | Czujnik zmęczenia kierowcy |  |
|  | System zapobiegający kolizji (system informowania o poprzedzającym pojeździe) |  |
|  | Ogrzewanie postojowe, mokre |  |
|  | Przyciemnione szyby |  |
|  | Gniazdo 12V w kabinie |  |
|  | Gniazdo 12V w bagażniku lub ewentualnie przy ostatnim rzędzie siedzeń |  |
|  | Koła aluminiowe |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
|  | Dodatkowy komplet kół aluminiowych z zimowymi oponami oraz czujnikami ciśnienia |  |
|  | Zestaw dywaników przód i tył |  |
|  | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | Oznakowanie emblematami NIO - jak w nagłówku, w dolnej części drzwi przednich ok. 70 x 12cm: |  |
|  | Oznakowanie emblematami z tyłu i przodu pojazdu, znakiem "gwiazda życia" o średnicy ok. 20 cm: |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
|  | gwarancja minimum 24 miesiące: na silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie bez limitu kilometrów, na powłokę lakierniczą, na perforację nadwozia, licząc od dnia wykonania umowy, nie krótszy jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta pojazdu. | gwarancja minimum 24 miesiące: na silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie przez okres _________ miesięcy bez limitu kilometrów, na powłokę lakierniczą przez okres _________ miesięcy, na perforację nadwozia przez okres _________ miesięcy, licząc od dnia wykonania umowy, nie krótszy jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta pojazdu. |
|  | bezpłatne dwa przeglądy/serwisy olejowe |  |

* Zamawiający, w wierszach 1-3 wymaga podania wskazanych informacji, w celu zidentyfikowania zaoferowanego pojazdu (muszą umożliwiać jego identyfikację)

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto, wymagania spełnią wyłącznie oryginalne podzespoły producenta pojazdu z wyjątkiem oznakowania pojazdu 
i instalacji uprzywilejowania. Montaż sygnalizacji uprzywilejowania oraz oznakowanie pojazdu, po konsultacji z Zamawiającym.

S P E C Y F I K A C J A   C E N O W A

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7 | 8 (6x7) | 9 (6+8) |
|  | Samochód osobowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Uzyskaną w tabeli powyżej wartość brutto należy przenieść do formularza „Oferty” w stosunku 1:1.

______________________, dnia _____________________

(miejscowość)

___________________________________________

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą

reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika

uwaga: podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny